ПРИЛОЖЕНИЕ 11.

#### ЦИЛИНДРОПАРАБОЛИЧЕСКАЯ  ЗЕРКАЛЬНАЯ  АНТЕННА

Рефлектор в виде параболического цилиндра используется в тех случаях, когда требуется различная ширина диаграммы направленности антенны во взаимно перпендикулярных плоскостях. В качестве облучателя цилиндропараболической антенны применяют линейный облучатель, формирующий цилиндрический фронт волны. Обычно более узкая диаграмма направленности формируется в плоскости, проходящей через ось облучателя (фокальную ось). В этой плоскости ширина диаграммы направленности определяется свойствами облучателя, а во взаимно перпендикулярной плоскости – размером раскрыва (шириной) параболического цилиндра.

Исходными данными для расчета цилиндропараболической антенны являются: ширина диаграммы направленности (,); длина волны ; излучаемая мощность .

Облучатель, состоящий из полуволновых вибраторов

В сантиметровом диапазоне облучатель с вибраторами 1 возбуждают волноводом 2 (рис. П11.1). Короткозамыкатель 3, установленный в конце секции волновода, необходим для настройки облучателя. Штыри 4 являются приемными антеннами и служат для отбора мощности и передачи её на входы вибраторов.

#### Методика расчета параметров антенны.

1. По заданной длине волны определяются ориентировочные размеры прямоугольного волновода

; ;                                              (П11.1)

Подбирается стандартный волновод по найденным размерам  и .

Волновод с уточнёнными размерами a и b проверяется на допустимую мощность

, кВт                             (П11.2)

где   a, b, λ – в см;  =30 кВт/см.

2. Рассчитывается количество вибраторов в ряду

.                                        (П11.3)

Значение n округляется до ближайшего целого числа.

3. Рассчитывается сопротивление излучения облучателя

и                                                                                                               (П11.4)

,

где , - взаимное активное и реактивное  сопротивления  между p-м и q-м вибраторами;  и - взаимное активное и реактивное сопротивления между p-м вибратором и зеркальным изображением q-го вибратора.

Сопротивления , ,  и  находятся из таблиц (см. Приложение 18) как функции аргументов

где .

4. Вычисляется ток в пучности вибратора

.                                                     (П11.5)

5. По величине критического напряжения у поверхности вибратора Екр=30 кВ/см определяется радиус вибратора

.                                           (П11.6)

При малом значении допустимого радиуса толщину вибратора выбирают из условия механической прочности.

6. Рассчитывается волновое сопротивление (Ом) вибратора

.                                  (П11.7)

7. Определяется укорочение вибраторов антенны

.                                                      (П11.8)

8. Рассчитывается диаграмма направленности облучателя в плоскости Н

.                                        (П11.9)

9. По диаграмме направленности облучателя  находится амплитудное распределение  тангенциальной составляющей напряженности электрического поля в раскрыве антенны

.                                         (П11.10)

10. По графику  определяется угол раскрыва зеркала , при котором плотность потока мощности составляет 0,1…0,2 от максимума, что соответствует значению 0,316…0,447 по напряженности (от значения Е(0) в направлении максимума излучения).

11. Определяется размер зеркала в плоскости Н

.                                                        (П11.11)

12. Рассчитывается фокусное расстояние параболического цилиндра

.                                           (П11.12)

13. Определяется форма сечения параболического отражателя

(П11.13)

и вычерчивается профиль параболического зеркала.

14. Определяется длина параболического цилиндра

.                                                  (П11.14)

15. Рассчитывается коэффициент направленного действия антенны

,                                        (П11.15)

где  ν - КИП антенны, равный  0,5…0,6.

16. Рассчитывается диаграмма направленности антенны в плоскости Е, проходящей через фокальную линию

,                      (П11.16)

где , ,  - угол, отсчитываемый от перпендикуляра к плоскости раскрыва.

В плоскости Н, перпендикулярной фокальной линии, диаграмма направленности определяется по формуле

,                                    (П11.17)

где угол  также отсчитывается от перпендикуляра к плоскости раскрыва.

17. Рассчитывается коэффициент бегущей волны в питающем фидере

,                                               (П11.18)

где  Г - коэффициент отражения, равный  , здесь ,

а  - фокусное расстояние.

18. Рассчитывается КПД антенно-фидерного тракта.

Волноводно-щелевой облучатель

Волноводно-щелевой облучатель цилиндропараболической антенны изображён на рис. П11.2. Продольные щели прорезаны в широкой стенке волновода. Отрезок волновода с  помощью короткозамкнутого поршня настраивается в резонанс, при этом интенсивность возбуждения щелей максимальна.

#### Методика расчета параметров антенны.

1. Выбираются размеры a и b стандартного волновода в соответствии с указаниями, приведенными в (П11.1) и (П11.2).

2. Определяется длина волны в волноводе

.                                            (П1.19)

3. Рассчитывается количество щелей в облучателе

.                                                (П11.20)

4. Определяется смещение щели относительно средней линии в широкой стенке волновода (см. рис. П11.2)

.                                     (П11.21)

5. Рассчитывается проводимость излучения щели, приведённая к пучности напряжения

.                                                 (П11.22)

6. Определяется напряжение между кромками щели в пучности

.                                                  (П11.23)

7. Определяется ширина щели

.                                                     (П11.24)

где  Екр=30000 В/см.

8. Рассчитывается укорочение щели

.                                     (П11.25)

9. Определяется резонансная длина щели

.                                           (П11.26)

10. Находится амплитудное распределение тангенциальной составляющей напряженности электрического поля в раскрыве антенны

,                               (П11.27)

где первый множитель в правой части приближенно описывает диаграмму направленности щели в широкой стенке волновода, а второй - учитывает влияние формы зеркала.

11. Дальнейший расчет ведется в соответствии с (П11.11)…(П11.18). При этом необходимо помнить, что в антенне с волноводно-щелевым облучателем плоскость Е соответствует плоскости Н в антенне с вибраторным облучателем, а плоскость Н соответствует плоскости Е.

# Text boxes

Рис. П11.1

Рис. П11.2