ПРИЛОЖЕНИЕ 15.

#### РОМБИЧЕСКАЯ АНТЕННА

Ромбическая антенна выполняется из четырёх проводов 1 диаметром 4…6 мм, натянутых между опорами 2, установленными по углам ромба (рис. П15.1). К одной стороне к антенне присоединяется двухпроводный фидер 3, волновое сопротивление которого равно волновому сопротивлению антенны , с другой стороны – согласованная нагрузка 4. Нагрузка приемных антенн выполняется в виде сосредоточенного сопротивления. Нагрузки передающих антенн выполняются в виде двухпроводной линии с большим затуханием.

Для расчета ромбической антенны исходными данными являются: протяженность радиолинии r, эффективная высота ионизированного слоя, диапазон рабочих волн (,), мощность, подводимая к антенне.

#### Методика расчета параметров антенны.

1. Рассчитывается угол наклона лепестка диаграммы направленности в вертикальной плоскости

.                                       (П15.1)

2. Выбираются углы ромба

;   ,                                (П15.2)

где    и - половины острого и тупого углов ромба.

3. Вычисляется высота подвеса антенны над Землей

,                                                   (П15.3)

где  .

4. Определяется длина стороны ромба

.                                        (П15.4)

5. Рассчитывается ДН в вертикальной плоскости для средней и крайних длин волн

, (П15.5)

где  - угол в вертикальной плоскости, отсчитываемый от поверхности Земли,  - волновое число.

Для обеспечения надежной радиосвязи необходимо, чтобы уровень главного лепестка ДН на обеих волнах (и) в направлении  не был меньшим 0,707.

6. Вычисляется ДН в горизонтальной плоскости для средней и крайних длин волн

,

(П15.6)

где  - азимутальный угол, отсчитываемый относительно большой диагонали ромба.

7. Рассчитывается действующая высота антенны для средней и крайних длин волн

.                    (П15.7)

8. Определяется волновое сопротивление ромбической антенны для средней длины волны

,                                          (П15.8)

где a – радиус провода.

9. Сопротивление излучения одной стороны ромба определяется по формуле

.                                 (П15.9)

10. Вычисляется коэффициент полезного действия антенны

.                                                       (П15.10)

11. Определяется коэффициент усиления и КНД антенны на средней и крайних длинах волн

,           .                                     (П15.11)

12. Рассчитывается мощность излучения антенны

.                                                          (П15.12)

13. Вычисляется мощность, выделяемая в нагрузке антенны

.                                            (П15.13)

14. Выбираем радиус проводов поглощающей линии равным

мм.                                                        (П15.14)

15. Вычисляется сопротивление единицы длины двухпроводной поглощающей линии

, Ом/м,                                      (П15.15)

где - относительная магнитная проницаемость, в коротковолновом диапазоне можно считать =80; - удельное сопротивление (для стали Ом/м, для фехраля  Ом/м); - радиус проводов поглощающей линии в мм;  - средняя длина волны в метрах.

16. Определяется длина поглощающей линии

.                                               (П15.16)

17. Рассчитывается фидер антенны (см. раздел «Диполь С.И. Надененко», Приложение 3).

# Text boxes

Рис. П15.1