ПРИЛОЖЕНИЕ 16.

#### ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА

Цилиндрическая спиральная антенна (рис. П16.1,а) состоит из проволочной спирали и металлического диска. Внутренний проводник питающего коаксиального фидера присоединяется к спирали, наружная оболочка – к диску.

Конструктивные параметры спирали на рис. П16.1,а,б обозначены следующими буквами:

L – длина спирали;

R – радиус спирали;

d – шаг спирали (расстояние между витками);

- длина одного витка спирали (см. развертку витка спирали на рис. П16.1,б);

- угол подъема спирали (шаговый угол);

n – количество витков;

- диаметр провода спирали;

- диаметр диска.

Для расчета конструктивных размеров и электрических параметров спиральной антенны основными исходными данными являются: ширина ДН () и диапазон рабочих частот (,). Вместо ширины ДН может быть задан коэффициент направленного действия (D) антенны.

#### Методика расчета параметров антенны.

1.  Определяются крайние длины волн рабочего диапазона

; ,                        (П16.1)

где  , м/с.

2.  Длина витка спирали принимается равной средней длине волны

.                                     (П16.2)

3. При заданном коэффициенте усиления длину антенны находим по формуле

.                                             (П16.3)

При заданной ширине ДН длина антенны равна

.                                   (П16.4)

4. Шаг спирали находится из условия

,                                            (П16.5)

если необходимо получить круговую поляризацию поля вдоль оси спирали; или из условия

,                                          (П16.6)

если необходимо получить от антенны максимальный КНД. В этом случае коэффициент неравномерности поляризационной характеристики в направлении оси спирали может быть найден из выражения m = 1/(1+1/2n).

5. Число витков спирали находится из выражения

(П16.7)

с коррекцией до целого числа n и должно быть больше 3. В дальнейших расчетах принимается L = nd. Если при этом , то можно ограничиться одной спиралью. Если , то следует использовать плоскую решётку из спиралей при их числе N = 4. Ориентировочно можно считать, что КНД решетки излучателей . При этом расчет одной спирали надо вести для более низкого значения (в N раз) КНД или для большего значения ширины ДН ().

6.  Радиус спирали находится из выражения

.                                                (П16.8)

7.  Диаметр диска экрана выбирается равным

.                                       (П16.9)

8.  Диаметр провода спирали выбирается из соотношения

.                                      (П16.10)

9.  Входное сопротивление антенны определяется для средней и крайних длин волн

.                                                     (П16.11)

10. Диаграмма направленности одиночной спирали рассчитывается по приближенной формуле для средней и крайней длин волн

,                    (П16.12)

где  ; .

Для однородной решетки спиральных излучателей с синфазным питанием ДН имеет вид

,             (П16.13)

где N – число элементов в решетке; - шаг решетки.

11. Производится расчет фидерной линии.

- Общий КПД антенно-фидерной системы равен

,                                                  (П16.14)

где - КПД коаксиальной фидерной линии;  - КПД спиральной антенны, который можно принять равным 0,9…0,95.

# Text boxes

Рис. П16.1,а

Рис. П16.1,б