ПРИЛОЖЕНИЕ 18.

Таблицы взаимных сопротивлений полуволновых вибраторов

Ниже приводятся таблицы взаимных сопротивлений  двух полуволновых вибраторов при различных расстояниях между осями вибраторов d и смещениях h в направлении, параллельном оси.

Таблица П18.1

Значение активных взаимных сопротивлений полуволновых

вибраторов

|  | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | +73,10 | -12,36 | +4,08 | -1,77 | +1,18 | -0,75 | +0,42 | -0,33 | +0,21 |
| 0,5 | +26,40 | -11,80 | +8,83 | -5,75 | +3,76 | -2,79 | +1,86 | -1,54 | +1,08 |
| 1,0 | -4,07 | -0,78 | +3,56 | -6,26 | +6,05 | -5,67 | +4,51 | -3,94 | +3,08 |
| 1,5 | +1,78 | +0,80 | -2,92 | +1,96 | +0,16 | -2,40 | +3,24 | -3,76 | +3,68 |
| 2,0 | -0,96 | -1,00 | +1,13 | +0,56 | -2,55 | +2,74 | -2,07 | +0,74 | +0,51 |
| 2,5 | +0,58 | +0,45 | -0,42 | -0,96 | +1,59 | -0,28 | -1,59 | +2,66 | -2,49 |
| 3,0 | -0,43 | -0,30 | +0,13 | +0,85 | -0,45 | -0,10 | +1,74 | -1,03 | -0,09 |

Таблица П18.2

Значение реактивных взаимных сопротивлений полуволновых

вибраторов

|  | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | +42,5 | -29,9 | +17,7 | -12,3 | +9,4 | -7,5 | +6,3 | -5,4 | +4,7 |
| 0,5 | +20,2 | -7,9 | +8,9 | -8,5 | +7,5 | -6,5 | +5,7 | -5,0 | +4,5 |
| 1,0 | -0,7 | +4,1 | -4,2 | +1,9 | +0,4 | -1,8 | +2,5 | -2,8 | +2,9 |
| 1,5 | +0,2 | -1,4 | -0,3 | +3,1 | -4,2 | +3,7 | -2,6 | +1,5 | -0,6 |
| 2,0 | -0,1 | +0,6 | +0,9 | -2,1 | +1,0 | +1,1 | -2,6 | +3,1 | -3,1 |
| 2,5 | +0,1 | -0,3 | -0,7 | +0,9 | +0,8 | -2,1 | +1,9 | -0,7 | -0,6 |
| 3,0 | 0,0 | +0,2 | +0,6 | -0,2 | -1,1 | +1,2 | +0,2 | -1,6 | +2,1 |

Таблица П18.3

Значения полных взаимных сопротивлений полуволновых

вибраторов  при h=0

| d/( | R12(d,0) | X12(d,0) | d/( | R12(d,0) | X12(d,0) | d/( | R12(d,0) | X12(d,0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | +73,1 | +42,5 | 0,34 | +20,0 | -37,1 | 0,68 | -25,3 | -3,3 |
| 0,02 | +72,9 | +35,1 | 0,36 | +15,2 | -37,7 | 0,70 | -24,9 | -0,2 |
| 0,04 | +72,3 | +27,8 | 0,38 | +10,6 | -37,8 | 0,72 | -24,2 | +2,6 |
| 0,06 | +71,0 | +20,8 | 0,40 | +6,2 | -37,5 | 0,74 | -23,1 | +5,3 |
| 0,08 | +69,4 | +14,0 | 0,42 | +2,0 | -36,7 | 0,76 | -21,8 | +7,9 |
| 0,10 | +67,3 | +7,5 | 0,44 | -2,0 | -35,6 | 0,78 | -20,3 | +10,2 |
| 0,12 | +64,9 | +2,9 | 0,46 | -5,8 | -33,9 | 0,80 | -18,5 | +12,2 |
| 0,14 | +62,0 | -4,4 | 0,48 | -9,4 | -32,1 | 0,82 | -16,6 | +14,0 |
| 0,16 | +58,8 | -9,8 | 0,50 | -12,5 | -29,9 | 0,84 | -14,5 | +15,6 |
| 0,18 | +55,2 | -14,7 | 0,52 | -15,4 | -27,5 | 0,86 | -12,2 | +16,9 |
| 0,20 | +51,4 | -19,2 | 0,54 | -17,9 | -24,9 | 0,88 | -9,8 | +17,9 |
| 0,22 | +47,4 | -23,2 | 0,56 | -20,1 | -22,0 | 0,90 | -7,5 | +18,5 |
| 0,24 | +43,1 | -26,8 | 0,58 | -21,9 | -19,0 | 0,92 | -5,1 | +19,0 |
| 0,26 | +38,5 | -29,8 | 0,60 | -23,3 | -15,9 | 0,94 | -2,7 | +19,1 |
| 0,28 | +34,0 | -32,4 | 0,62 | -24,4 | -12,7 | 0,96 | -0,5 | +18,9 |
| 0,30 | +29,3 | -34,4 | 0,64 | -25,0 | -9,5 | 0,98 | +1,8 | +18,5 |
| 0,32 | +24,6 | -36,0 | 0,66 | -25,3 | -6,4 | 1,00 | +4,0 | +17,7 |