ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ Г – ОБРАЗНОГО

НЕСИММЕТРИЧНОГО ВИБРАТОРА

Основная особенность антенны – её малые размеры относительно рабочей длины волны. Антенна состоит из вертикальной (излучающей) и горизонтальной частей (рис. П2.1,а). Горизонтальная часть антенны представляет собой ёмкостную нагрузку, позволяющую увеличить действующую длину антенны, расширить её полосу пропускания. На рис. П2.1,б показано распределение тока по Г – образной антенне и её действующая длина.

Рис. П2.1,а                                                     Рис. П2.1,б

# Порядок расчёта  параметров антенны.

1. Рассчитывается погонная ёмкость вертикальной части антенны

,                                                  (П2.1)

где  – радиус провода вертикальной части антенны; α – коэффициент, зависящий от отношения b/h (рис. П2.1), обычно h < b < 1,5h. Для этих значений коэффициент α может быть определён по графику (рис. П2.2). Радиус провода можно принять rB =1…3 мм.

Рис. П2.2                                                     Рис. П2.3

2. Рассчитывается погонная ёмкость горизонтальной части антенны

,                                     (П2.2)

где – радиус провода горизонтальной части антенны, обычно

=1…1,5 мм.

3. Определяется волновое сопротивление горизонтальной и вертикальной частей антенны

,                   .                                    (П2.3)

4. Определяется укорочение антенны

,                          (П2.4)

где k=2π/λ.

5. Вычисляется полная эквивалентная высота (длина) антенны

h0l = h + b0l .                                                                  (П2.5)

6. Рассчитывается действующая высота антенны

.                                             (П2.6)

7. Определяется сопротивление излучения антенны

.                                                       (П2.7)

8. Рассчитывается ток питания антенны

.                                                      (П2.8)

- Рассчитывается максимальная мощность излучения антенны

,                                   (П2.9)

где m – коэффициент модуляции, для АМ m = 0,3…0,6; Unмакс – величина допустимого напряжения в пучности (для средних метеорологических условий Unмакс ≤ 90…100 кВ).

Если полученная мощность оказывается меньше заданной, то необходимо увеличить диаметр горизонтальной части провода или количество проводов горизонтальной части, переходя к расчёту модифицированной «зонтичной» антенны (рис. П2.3). При горизонтальной части, состоящей из нескольких проводов nГ , погонная ёмкость определяется по формуле

,                                 (П2.10)

где dГ – расстояние между проводами горизонтальной части антенны. Для зонтичной антенны можно принять dГ ≈ (0,3…0,5) dГmax.

10. Вычисляется амплитуда напряжения в верхней точке вертикальной части антенны

.                                                 (П2.11)

Это напряжение должно быть менее 90…100 кВ, иначе следует внести изменения в конструкцию антенны (изменить WB, WГ).

11. Определяется собственная длина волны.

Собственная длина волны λ0 антенны находится путём графического решения уравнения

.                                     (П2.12)

Для этого следует в одной координатной системе построить графики кривых Y1(λ) и Y2(λ):

и            .

Точка пересечения этих кривых даёт искомое значение собственной длины волны λ0.

12. Рассчитывается сопротивление потерь антенны

,                                                   (П2.13)

здесь А – коэффициент, зависящий от качества заземления. Для стационарных антенн высокого класса выполняется хорошее заземление и А = 0,5…2. При применении противовеса или удовлетворительном заземлении А = 3…6.

13. Вычисляется КПД антенны

.                                                            (П2.14)

14. Рассчитывается мощность, потребляемая антенной

.                                                                          (П2.15)

15. Определяется активная и реактивная составляющие входного сопротивления антенны

,                                                          (П2.16)

где  ;

.                                                           (П2.17)

16. Определяется полоса пропускания антенны.

В том случае, если антенна подключена к передатчику через катушку индуктивности, то полоса пропускания    рассчитывается по формуле

.                                             (П2.18)

17. Рассчитывается величина индуктивности катушки

мкГн,                                                        (П2.19)

где λ – длина волны в метрах.