Литература

1.  Биргер И.А. Расчёт лопаток на прочность. Руководство для конструкторов. В.2, -М.: ОБОРОНГИЗ, 1955.

2. Биргер И.А. Некоторые математические методы решения инженерных задач.       -М.: ОБОРОНГИЗ, 1956.

3. Бицено , Грамель. Техническая динамика. Т. 2, ГТТИ.- М. – Л.,1962.

4. Бреславский В.Е. Колебания тонких цилиндрических оболочек. Научно – технические заметки. Вып. 14, Харьков, ХВАИВУ, 1952.

5. Даревский В.М., Карташкин Б.Д. Методика расчёта на прочность и устойчивость корпусов турбореактивных двигателей. Руководство для конструкторов. Вып. 5.- М.: ОБОРОНГИЗ, 1956.

6. Кириченко В.И. Расчёт деталей и узлов авиационных газотурбинных двигателей. Харьков, 1967.

7. Дорошко С.М. Контроль и диагностирование технического состояния авиационных газотурбинных двигателей по вибрационным параметрам.- М.: Транспорт, 1984.

8. Иванов В.П. Колебания рабочих колёс турбомашин.- М.: Машиностроение, 1983.

9. Иванов Н.И. Сопротивление материалов. ГИТТЛ.- М.– Л.: 1942.

10. Карасёв В.А., Максимов В.П., Сидоренко М.К. Вибрационная диагностика газотурбинных двигателей.- М.: Машиностроение, 1978.

11.  Л.П. и др. Конструкция и прочность авиационных газотурбинных двигателей. -М.: Воздушный транспорт, 1992..

12. Ляв А. Математическая теория упругости.- М. – Л.: ОНТИ, 1935.

13. Натанзон В.Я. Колебания дисков осевых компрессоров и турбин. Критические скорости роторов. Руководство для конструкторов. Вып. 1.- М.: ОБОРОНГИЗ, 1955.

15. Скубачевский Г.С. Авиационные газотурбинные двигатели. Конструкция и расчёт деталей.- М.: Машиностроение, 1969 .

16. Умушкин Б.П. Прочность и динамика авиационных газотурбинных двигателей. -М.: 1994.

17. Штода А.В. и др. Конструкция авиационных газотурбинных двигателей.- М.: Изд.-во МО, 1961.

18. Штода А.В. и др.  Конструкция авиационных двигателей. Ч.1.-М.: 1969.

19. Шорр Б.Ф. Расчёт на прочность естественно закрученных лопаток. Труды ЦИАМ №356, 1954.

20. Хронин Л.В. и др. Конструкция и прочность авиационных газотурбинных двигателей.- М., 1989.

СодержаниеПредисловие__________________________________________________________________3

Часть 1. 1.Задачи расчета динамики и прочности ГТД_____________________________4

Лекция 1.1. Введение___________________________________________________________4

1.1.1. Общие положения________________________________________________________6

1.1.2. Построение расчётной модели_______________________________________________ 8

1.1.3.Основные гипотезы идеализации свойств материала и некоторые допущения,

приводящие к линейности постановки задачи_______________________________________9

Лекция 1.2. Усилия, действующие на элементы конструкции газотурбинного двигателя__ 13

1.2.1. Общие понятия___________________________________________________________ 13

1.2.2.Усилия, действующие на элементы двигателя со стороны газового потока__________14

1.2.3.Крутящие моменты________________________________________________________ 18

1.2.4. Массовые нагрузки________________________________________________________19

# Часть2   Прочность и динамика лопаток турбокомпрессора________________________21

# Лекция 2.1. Прочность лопаток турбокомпрессора__________________________________ 21

2.1.1.Растяжение пера лопатки центробежными силами______________________________ 21

2.1.2.Изгиб лопатки центробежными силами________________________________________24

2.1.3.Кручение лопатки центробежными силами_____________________________________25

2.1.4. Компенсация изгиба лопаток с помощью центробежных сил_____________________ 26

Лекция 2.2. Изгиб лопатки газодинамическими нагрузками__________________________ 28

2.2.1. Напряжения изгиба от газовых сил___________________________________________28.

# 2.2.2.Особенности расчёта витых лопаток__________________________________________ 29

# Лекция 2.3. Особенности расчёта турбинных лопаток________________________________32

# 2.3.1. Температурные напряжения_______________________________________________32

# 2.3.2. Определение опасного сечения лопатки_______________________________________34

Лекция 2.4. Колебания лопаток рабочих колёс______________________________________36

2.4.1. Некоторые общие положения на примере простейшей колебательной системы______37

2.4.2.Дифференциальное уравнение свободных изгибных колебаний лопатки____________39

2.4.3. Свободные изгибные колебания лопатки постоянного сечения без учёта

центробежных сил______________________________________________________________41

Лекция 2.5. Свободные изгибные колебания лопаток с учетом переменности сечения

и действия центробежных сил_____________________________________________________44

2.5.1. Определение частот собственных колебаний лопатки переменного сечения

в поле действия центробежных сил________________________________________________44

2.5.2.К выбору приближённых функций форм собственных колебаний. Ортогонализация

и нормировка__________________________________________________________________ 46

Лекция 2.6. Крутильные и  изгибно - крутильные колебания лопаток___________________ 49

2.6.1. Крутильные и изгибно–крутильные колебания__________________________________49

2.6.2 Автоколебания лопаток______________________________________________________51

# Лекция 27. Вынужденные колебания лопаток______________________________________ 55

2.7.1. Вынужденные колебания лопаток. Резонансная диаграмма_______________________ 55

2.7.2.Вибрационные напряжения. Запасы усталостной прочности рабочих лопаток________ 56

Лекция 2.8. Оценка прочности лопаток_____________________________________________59

2.8.1 Запас статической прочности лопаток турбин и компрессоров Суммирова-

ние повреждений. Остаточный ресурс______________________________________________59

2.8.2. Понятие о малоцикловой термической усталости лопаток________________________ 61

2.. 8.3.Усталость под действием периодических нагрузок_____________________________  65

Лекция 2.9. Усталостные трещины________________________________________________ 67

2.9.1.Усталостные трещины в лопатках компрессора. Кинетика роста трещин____________  67

2.9.2. Модели скорости роста трещин______________________________________________  68

2.9.3.Определение длительности роста трещины_____________________________________ 71

2.9.4. Порядок расчёта по оценке периодичности осмотра  лопаток при эксплуатации_____  71

# Часть 3. Прочность дисков компрессоров и турбин ГТД.___________________________ 73

Лекция3.1. Расчет на прочность дисков компрессоров и турбин Основные расчёт ные соот-

ношения_____________________________________________________________________    73

3.1.1. Условия работы, нагрузки, действующие на диск и требования, предъявляемые к дис-

кам рабочих колёс ГТД___________________________________________________________73

3.1.2. Основные расчётные соотношения____________________________________________74

Лекция 3.2. Диск постоянной толщины_____________________________________________78

3.2.1.Напряжения в диске постоянной толщины_____________________________________  78

3.2.2.Диск постоянной толщины с ободом___________________________________________79

Лекция 3.3. Распределение напряжений в диске постоянной толщины при раздельном

действии эксплуатационных  нагрузок_____________________________________________ 81

3.3.1.Напряжения в диске постоянной толщины только от контурной нагрузки на ободе____81

3.3.2.Напряжения в диске постоянного сечения только от посадки на вал с натягом_______  82

3.3.3.Напряжения в диске постоянного сечения только от центробежных сил самого диска__83

3.3.4.Напряжения в диске постоянного сечения только от неравномерного нагрева________ 84

Лекция 3. 4. Диск произвольного профиля__ _______________________________________ 87

3.4.1.Метод прямой и обратной (двойной) прогонки__________________________________ 87

3.4.1.1.Вывод расчётных формул___________________________________________________87

3.4.1.2.Порядок расчёта диска произвольного профиля методом двойной прогонки________ 89

3.4.2.Суть методов конечных разностей и конечного элемента________________________   90

Лекция 3.5. Оценка прочности дисков._____________________________________________ 94

# Часть 4. Динамика  и прочность колес турбомашин________________________________ 98

Лекция 4.1. Колебания дисков ГТД________________________________________________ 98

4.1.1. Приичины, вызывающие колебания дисков. Задачи динамического рсчёта__________ 98

4.1.2.Виды и формы собственных колебаний дисков__________________________________  98

Лекция 4.2. Вынужденные колебания рабочих колес_________________________________ 102

Часть 5. Динамика и устойчивость роторов_____________________________________    105

Лекция 5.1.  Критическая частота вращения простейшего ротора______________________  105

5.1.1.Критическая частота вращения ротора_________________________________________ 105

Лекция 5.2. Влияние условий работы на критические скорости вращения ротора_________ 109

5.2.1.Гироскопические моменты, действующие на ротор______________________________  109

5.2.2.Определение критических частот вращения ротора  с учётом гироскопичес-

ких моментов___________________________________________________________________110

Лекция 5.3. Критические частоты вращения многодискового ротора____________________113

Лекция 5.4 Влияние конструктивных, технологических и эксплуатационных  факторов

на критические частоты вращения.________________________________________________ 116

5.4.1.Влияние неосесимметричности сечений вала___________________________________116

5.4.2.Влияние податливости опор__________________________________________________117

5.4.3.Критические частоты вращения высших порядков______________________________  119

5.4.4.Балансировка роторов_____________________________________________________    120

# Часть 6. Колебания и устойчивость тонкостенных элементов ГТД ________________    123

Лекция 6.1. Колебания оболочек. Основные расчётные соотношения___________________  123

Лекция 6.2.  Колебания оболочек. Порядок решения задачи  о собственных колеба ниях

оболочек_______________________________________________________________________128

Лекция 6.3. Виды и формы собственных колебаний оболочек.

Особенности спектра частот собственных колебаний________________________________  130

Часть 7. Вибрационные характеристики и вибропрочность авиадвигателя__________  135

Лекция 7.1. Двигатель как составная динамическая система._________________________    135

7.1.1. Составные системы. Декомпозиция и агрегатирование. Характеристики связей_____   135

7.1.2.Функции влияния и функции динамической податливости________________________  136

7.1.3.Методиа построения матриц функции динамической податливости

составной системы_____________________________________________________________   139

Лекция 7.2. Оценка динамических характеристик двигателя в целом___________________   140

7.2.1.Математический смысл функций влияния и динамической податливости  элемен-

тарных систем_________________________________________________________________   140

7.2.2. Порядок определения функций динамической податливости элементарных подсистем 142

7.2.3.Порядок оценки динамических характеристик двигателя с помощью функций динами-

ческой податливости его подсистем________________________________________________ 144

Лекция 7.3. Оценка вибросостояния двигателя______________________________________  146

7. 3.1. Оценка динамических характеристик двигателя в целом

с помощью функций динамической податливости его подсистем_______________________  146

7.3.2. Анализ технического состояния двигателя и его элементов

по виброхарактеристикам_____________________________________________________       148

Литература_____________________________________________________________________  151