# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

# УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

# Кафедра «Двигатели летательных аппаратов»

# Шулекин В.Т.

# Пособие

к изучению  дисциплины   «Термодинамика и  теплопередача» и

выполнению контрольной работы для студентов 3 курса

специальности 160901 «Техническая эксплуатация летательных

аппаратов и двигателей» заочного обучения

# Москва - 2007

# Настоящее пособие  к изучению дисциплины “Термодинамика и теплопередача” и выполнению контрольной работы  издается в соответствии с рабочей программой этой дисциплины учебного плана подготовки инженеров – механиков по специальности 160901 “Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей”  заочного обучения.

# Рассмотрены на заседаниях кафедры “Двигатели летательных аппаратов”, протокол № 1 от 06.09.2007 г. и Методического совета по специальности 160901 Механического факультета, протокол № 1 от 27.09.2007 г.

Рецензент, д.т.н., проф.  Коняев Е.А.

3

# Общие  указания

# Учебная дисциплина «Термодинамика и теплопередача» является составной частью учебного плана подготовки инженера-механика по специальности 130300 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиадвигателей»  для всех обучения. Дисциплина состоит из трёх самостоятельных разделов:

# - техническая термодинамика;

# - теплопередача.

# Техническая термодинамика является частью термодинамики – раздела теоретической физики. Объектом исследований технической термодинамики являются авиационные двигатели – тепловые машины, в которых изучаются закономерности взаимного превращения теплоты в работу, устанавливается взаимосвязь между тепловыми, механическими и химическими процессами, имеющими место в тепловых машинах.

# Теплопередача – это наука, изучающая процессы переноса теплоты (теплообмена) в пространстве с неоднородным температурным полем. В зависимости от характера теплообмена перенос теплоты может быть назван теплопроводностью (например, через стенки корпуса), конвекцией (например, при охлаждении турбинных лопаток воздухом) и излучением (например, при горении топливовоздушной смеси от пламени к стенкам жаровой трубы в камере сгорания).

# При изучении названных разделов и подразделов студенту рекомендуется обратить особое внимание на содержание понятий термодинамики и теплопередачи  тепловых машин, раскрытие физической сущности протекающих в перечисленных элементах авиационных двигателей. Это позволит затем уяснить эксплуатационные характеристики авиационных ГТД, динамику изменения их с наработкой двигателя, а также осуществить диагностику технического состояния элементов и двигателя в целом. Тем самым обеспечивается повышение безопасности полётов и технико-экономическая эффективность эксплуатации летательных аппаратов и авиадвигателей.

# Основной формой изучения данной дисциплины является самостоятельная работа над учебным материалом по рекомендованной литературе, список которой составлен с учётом утверждённой программы дисциплины эталонного комплекта. При этом не следует стремиться к механическому запоминанию всех формул и зависимостей. Главное внимание необходимо уделить раскрытию физического смысла входящих в формулы параметров, уяснить динамику изменения их в процессе эксплуатации и др. Однако твёрдо нужно помнить основные уравнения и формулы. Изучив всю тему, надо проверить свои знания, ответив на контрольные (экзаменационные) вопросы.

# 4

# В процессе самостоятельной работы студент выполняет контрольную работу. Пояснительную записку к этой работе следует выполнять с соблюдением требований Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), изложенных, в основном, в пособиях [1-3], писать чернилами или пастой аккуратно и разборчиво. Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля для замечаний рецензента. Графическая часть работ выполняется также согласно ЕСКД, пастой или карандашом, на миллиметровой бумаге в мелкую клетку. Численные значения параметров, а также результаты расчётов надо давать  согласно системам  СИ и ЕСКД. Необходимо иметь в виду, что деятельность инженера-механика по технической эксплуатации авиадвигателей ГА базируется, в основном, на анализе получаемой информации и принятии соответствующих решений. Поэтому при выполнении контрольной работы необходимо подробное обоснование выбранных коэффициентов, используемых в расчётах, с учётом имеющегося опыта эксплуатации и перспектив развития авиационной техники.

# Для лучшего усвоения материала программой дисциплины предусматривается выполнение студентами  лабораторных работ, которые проводятся в период семестра (для дневного обучения) или в период лабораторно-экзаменационной сессии (для заочного обучения). При их выполнении рекомендуется ознакомиться с особенностями лабораторных установок, техникой безопасности и методикой проведения экспериментов.

# Теоретические знания по дисциплине проверяются при собеседовании (очном рецензировании  контрольной работы), защите лабораторной работы  и  во время зачета.

# Для изучения разделов дисциплины рекомендуется следующая литература:

# Техническая термодинамика и теплопередача

# (основная)

# 1. Шулекин В.Т. Теплотехника. Ч.1. -М.:МГТУ ГА, 2007.

# 2.Шулекин В.Т. Гидрогазодинамика и тепломассообмен. Конспект лекций. Ч.2. - М.: МГТУ ГА, 2002.

# (дополнительная)

# 3. Теплотехника. Учебник для вузов /А.П. Баскаков, Б.В. Берг, О.К. Витт и др; Под ред А.П. Баскакова. 2 – изд., перераб.  – М.: Энергоатомиздат, 1991.

# 5

# 1. Техническая термодинамика

# 1.1. Основные понятия технической термодинамики (для потока с малыми скоростями)

Рекомендуем составить структуру основных понятий термодинамики неподвижного потока (рис.1), изучить их содержание и в рабочей тетради написать его.

# Рис.1. Структура основных понятий термодинамики тепловых машин

# 6

# 1.2. Термодинамическая система представляет собой совокупность материальных точек, находящихся в механическом и тепловом взаимодействиях друг с другом и с окружающими систему внешними телами (внешней средой). Рабочее тело представляет собой простейшую термодинамическую систему, которая отделена от внешней среды контрольной поверхностью (оболочкой).

# В качестве рабочего тела в авиационных двигателях используется воздух  атмосферы Земли,  представляющий  собой смесь различных газов  (в составе сухого  воздуха  содержится  азота  78.084 %,  кислорода  20.9476 %,  аргона 0.934 %, углекислого газа 0.0314 % и др.) и отличающийся сравнительно  небольшими затратами энергии при сжатии и  отдающей внешней среде ту же энергию при расширении. Состав сухого воздуха при стандартных атмосферных условиях (Тн=288 К, рн=101325, Н/м2=760 мм рт.ст.) до высоты 90 км наиболее полно приведен в книге Литвинова Ю.А., Боровика В.О. Характеристики и эксплуатационные свойства авиационных турбореактивных двигателей. - М.: Машиностроение,1979.

# К параметрам состояния (свойствам рабочего тела) относят давление, температуру, удельный объём (или плотность) и др. При изучении их необходимо уяснить, что они характеризуют собой в данный момент времени взаимодействие рабочего тела с внешней средой. Например, давление представляет собой распределённую силу, действующую на единицу контрольной поверхности рабочего тела, которая отделяет тело внешней среды. Изменение давления показывает на характер взаимодействия рабочего тела с внешней средой (при увеличении его возрастают силы действия на оболочку, при снижении давления – уменьшаются) и обусловливает соответствующее конструктивное оформление оболочки.

# Температура представляет собой степень нагретости рабочего тела. По изменению температуры контрольной поверхности рабочего тела можно судить о наличии теплообмена рабочего тела с внешней средой. Соотношения между различными температурными шкалами (Кельвина, Цельсия, Фаренгейта и др.), используемыми в авиационной технике,  необходимо изучить студенту самостоятельно.

# Удельный объём рабочего тела показывает на величину объёма, занимаемого единицей массы тела. Величину, обратную удельному объёму, называют плотностью рабочего тела. В авиационных двигателях плотность рабочего тела меняется в широком диапазоне, поэтому важно знать примерные значения этого параметра состояния в сечениях газовоздушного тракта авиадвигателя .

# Связь между параметрами состояния для идеального газа называют уравнением состояния – уравнением Менделеева-Клапейрона:

# (для 1 кг массы рабочего тела);

# 7

# ( для т кг рабочего тела).

# Газовая постоянная для рабочего тела определяется отношением универсальной газовой постоянной   к массе одного киломоля газа (  кг/кмоль:

# .

# Для сухого воздуха (=28.966 кг/кмоль, ,  для кислорода   , для природного газа (состоящего в основном из метана)  , для водорода  .

# В связи с тем, что все реальные газы в зависимости от своей плотности в большей или меньшей мере отклоняются от уравнения состояния идеальных газов, некоторые учёные пытались уточнить это уравнение путём введения в него поправок, учитывающих особенности реальных газов. Так, в 1873 г.

# Ван-дер-Ваальс вывел уравнение состояния реальных газов с поправкой на объём и давление. Оно является приближённым, так как не учитывает физические явления, возникающие в реальных газах при больших плотностях. Наиболее точным уравнением состояния для реальных газов считают соотношение, полученное отечественными учёными М.П.Вукаловичем и И.И.Новиковым (1939 г.), учитывающее влияние не только сил молекулярного взаимодействия и влияние собственного объёма молекул, но и явление ассоциации молекул.

# Контрольные вопросы

1. Что такое термодинамическая система? Приведите примеры различных рабочих тел, используемых в тепловых и холодильных машинах [1].

2. Давление газа 750 мм рт.ст. Выразите это давление в следующих единицах: кгс/см2; Па; атм; бар; мм вод.ст. [1].

3. Температура газа равна 600оС. Выразите эту температуру по шкале Кельвина, Фаренгейта, Реомюра, Ренкина  [1].

4. Во сколько раз требуется больше энергии при сжатии водорода по сравнению с воздухом (при прочих равных условиях)? [1].

5. Определить плотность воздуха при стандартных атмосферных условиях, пользуясь уравнением состояния для идеальных газов  [1].

# 8

# 1.3. Кинетическая энергия поступательного, вращательного и колебательного движения частиц, составляющих рабочее тело, и потенциальная энергия взаимодействия частиц представляют основное содержание внутренней энергии рабочего тела, которая меняется при функционировании двигателя. Изменение внутренней энергии рабочего тела в термодинамических процессах определяется по формуле Джоуля Джеймса Прескотта (1818 – 1989) , английского физика:  где удельная теплоёмкость в процессе при постоянном объёме (

# Работа в термодинамике, так же как и в механике, определяется произведением действующей на рабочее тело силы на путь её действия. Если

# принять в качестве силы давление, оказываемое телом на контрольную поверхность, а в качестве пути её действия – изменение объёма тела, то работу в данном случае называют деформационной. Такая работа имеет место, например, при перемещении поршня в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, где оболочка рабочего тела (поверхность поршня) подвергается деформации (деформационная работа на стенках цилиндра равна нулю).

# Если же принять в качестве силы объем рабочего тела, а путь её действия -  изменение давления на оболочке рабочего тела, то работу  в данном случае называют  технической. Такую работу совершают над рабочим телом, например, при сжатии в компрессоре газотурбинного двигателя.

# В термодинамике для исследования равновесных процессов широко используют p,v – диаграмму, в которой осью абцисс является удельный объём, а осью ординат – давление. Деформационная работа в этой диаграмме представляется  площадью фигуры под кривой процесса относительно оси удельных объёмов, а техническая работа – это площадь фигуры под кривой процесса относительно оси давлений. Наибольшая величина деформационной работы имеет место в изобарном процессе (, а наибольшая техническая работа – в изохорном процессе (. В изотермическом процессе (деформационная  работа равна  технической работе. Студенту необходимо знать интегрирование функций, описывающих тот или иной процесс и определять деформационную и техническую работы.

# Теплота представляет меру энергии, с которой на молекулярном уровне обменивается рабочее тело с внешней средой. Способы передачи теплоты изучаются в теплопередаче, а в термодинамике полагают, что она имеет место (или отсутствует) на контрольной поверхности рабочего тела.

# 9

# Подвод (или отвод) теплоты к рабочему телу обычно связан с изменением температуры тела. Отношение количества теплоты, полученного телом, к связанному с этим изменением температуры, называют теплоёмкостью рабочего тела. В зависимости от характера процесса теплоёмкость может быть различной. Студенту рекомендуется изучить определения различных теплоёмкостей (удельная массовая теплоёмкость, удельная объёмная теплоёмкость, средняя теплоёмкость процесса, истинная теплоёмкость), а также зависимость теплоёмкости от температуры и давления.

# Подвод (или отвод) теплоты к рабочему телу также связан с изменением внутренней энергии тела и совершением деформационной работы. Алгебраическое выражение между теплотой, внутренней энергией и работой представляет первый закон термодинамики – частный случай всеобщего закона сохранения и превращения энергии. Согласно этому закону невозможно иметь тепловую машину, в которой работа может быть получена без подвода к рабочему телу теплоты.

# В термодинамике важную роль играет сумма внутренней энергии рабочего тела и произведение давления тела на его объём, называемая энтальпией (теплосодержанием) рабочего тела. Подвод (или отвод) теплоты к рабочему телу в этом случае связан с изменением энтальпии и совершением технической работы.

# Контрольные вопросы

1. Проанализируйте формулу Джоуля для изменения внутренней энергии. Зависит ли изменение внутренней энергии тела от температуры? [1].

2. Проанализируйте  уравнение первого закона термодинамики в дифференциальной и интегральной формах  [1].

# 1.4. Изучение термодинамических процессов необходимо начать с вывода формулы политропного процесса  (получаемого путём совместного решения дифференциальных уравнений первого закона термодинамики и состояния идеального газа). Для этого процесса далее написать формулы для расчета:

# - параметров состояния в конце процесса; - изменения внутренней энергии и энтальпии рабочего тела;- деформационной и технической работ; - количества теплоты, участвующего в процессе; - доли теплоты, идущей на совершение деформационной и технической работ.

# Затем следует проанализировать графики зависимостей изменения внутренней  энергии  и  энтальпии, работ и теплоты от показателя политропы

# (- ((п( +() (рис.2).

# 10

Рис.2. Зависимость деформационной /v и технической работ /р,

изменения внутренней энергии рабочего тела   и теплоты q от

показателя политропы п:

и = 0 - изобарный процесс;

п =1 -  изотермический процесс;

п = к = 1.4 - адиабатный процесс для рабочего тела - сухого воздуха;

п = со- изохорный процесс

# Частные случаи политропных процессов (изобарный, изохорный, изотермический, адиабатный) необходимо представить в p,v – диаграмме  (рис.3) и  выписать все нужные формулы.

# 11

# Рис.3. Изображение основных термодинамических процессов в  и

# координатах

# 12

# Контрольные вопросы

1. Вывод уравнения политропного процесса  [1].

# 2. Перечислите частные случаи политропных процессов и практическое использование [1].

# 3. Почему при расширении газа изотерма в p,v – диаграмме располагается над адиабатой, а при сжатии – под адиабатой, если они проводятся из одной точки? [1].

# 4. Какова работа в политропном процессе?  [1].

# 5. Изобразите зависимость доли превращения теплоты в работу от показателя политропы [1].

# 1.5. Циклом называют совокупность термодинамических процессов, в результате совершения которых рабочее тело возвращается в исходное состояние. Он может быть прямым и обратным.

# Его изучение необходимо начать с цикла, разработанного в 1824 г.   Карно Никола Леонар Сади (1796 – 1832), французским инженером. Для этого цикла необходимо выполнить:

# - расчёт параметров состояния в контрольных точках цикла через начальные параметры (р1, Т1, v1);

# - изображение цикла в диаграмме с указанием всех термодинамических процессов;

# - расчёт деформационной и технической работ в процессах цикла;

# - расчёт количества теплоты, участвующего в процессах цикла;

# - расчёт полезной работы цикла (алгебраическая сумма деформационных или технических работ или теплот);

- расчёт термического коэффициента полезного действия (КПД) цикла.

# Анализ формулы для термического КПД цикла Карно позволяет получить ряд формулировок второго закона термодинамики, например, одна из них гласит «невозможно, чтобы вся подведенная теплота в цикле к рабочему телу превращалась бы в полезную работу». Таким образом, первый закон термодинамики указывает на необходимость подвода теплоты для получения полезной работы, а второй закон термодинамики устанавливает границы преобразования этой теплоты в полезную работу. Тепловая машина, работающая по циклу Карно, имеет максимально возможный КПД и поэтому этот цикл может быть использован в качестве базы для оценки термодинамического совершенства любого произвольного цикла.

# В тесной связи со вторым законом термодинамики находится понятие энтропии – направлении теплообмена между рабочим телом и внешней средой  (изменении состояния  вещества в различных  температурных  ус-

# 13

# ловиях). При подводе извне теплоты к рабочему телу энтропия увеличивается, а при отводе теплоты от рабочего тела к внешней  среде – уменьшается. Если теплообмен между рабочим телом и внешней средой отсутствует, то все процессы, протекающие в рабочем теле, называют адиабатными. Необходимо изобразить цикл Карно в энтропийных диаграммах (T,S и  i,S), имея в виду, что с их помощью можно показать количество теплоты, подведенное (или отведенное) к рабочему телу, а также преобразованное в полезную работу. Параметрами цикла следует считать степень повышения давления (=р2/р1 и степень подогрева рабочего тела в цикле (=Т3/Т1.

# Цикл Отто (названный так в честь Отто Николауса Августа

# (1832 – 1991), немецкого конструктора, осуществившего этот цикл в 1876 г.), по которому работают поршневые карбюраторные двигатели внутреннего сгорания, состоит из двух адиабатных и двух изохорных процессов. При изучении данного цикла следует обратить внимание на:

# - взаимосвязь между степенью сжатия (=(2/(1 (или v1/v2) и степенью повышения давления (=р2/р1, которая часто на практике используется для проверки работоспособности цилиндро-поршневой группы ДВС;

# - ограничение степени сжатия во избежание появления детонации;

- величину давления и температуры рабочего тела в конце процесса расширения газа в цилиндре, которые могут быть использованы для определения работы турбокомпрессора, предназначенного для наддува топливовоздушной смеси перед сжатием этой смеси в цилиндре двигателя. В результате осуществляется модификация цикла Отто с утилизацией теплоты выхлопных газов: увеличивается работа цикла и термический КПД.

# Цикл Дизеля (названный в честь Дизеля Рудольфа (1858 – 1913), немецкого инженера,  построившего в 1897 г. двигатель, работавший по этому циклу) состоит из двух адиабатных процессов; одного изобарного (подвод теплоты) и одного изохорного процесса (отвод теплоты).

# В отличие от цикла Отто, где производится сжатие топливовоздушной смеси с последующей подачей топлива, в цикле Дизеля сжимается чистый воздух. Поэтому степень сжатия в цикле Дизеля намного  больше, чем в цикле Отто и это объясняет в значительной мере лучшую экономичность цикла Дизеля.

# Так же как и для цикла Отто, необходимо рассмотреть цикл Дизеля с турбонаддувом (отвод теплоты в изобарном процессе), определить полезную работу и КПД модифицированного цикла Дизеля.

# Цикл Брайтона, по которому работают газотурбинные двигатели (в том числе и в гражданской авиации), состоит из двух адиабатных и двух изобарных процессов. Следует обратить внимание, что в отличие от циклов Отто, Дизеля, в цикле Брайтона контрольная поверхность рабочего тела остаётся неизменной (лопаточные аппараты не меняют свой формы), поэтому

# 14

# в качестве одного из параметров цикла здесь используется степень повышения давления, а не степень сжатия.

# Цикл с регенерацией тепла представляет собой цикл Брайтона,  в котором производится утилизация отводимого тепла путём переноса теплоты от использованного в тепловой машине рабочего тела, к рабочему телу перед подводом теплоты в цикле. Хотя при этом полезная работа цикла не меняется, однако утилизация теплоты приводит к увеличению термического КПД цикла с регенерацией теплоты (за счёт уменьшения основного количества подводимой теплоты).

# Студенту следует составить картотеку по рассмотренным циклам, в которую нужно внести:

# - изображение циклов в p,v и  T,S  - координатах;

# - формулы для расчёта подводимой и отводимой теплоты;

# - формулы для определения полезной работы цикла;

# - формулы для термического КПД.

# Контрольные вопросы

1. Изобразите в p,v и  T,S  - координатах цикл Карно. Почему цикл Карно имеет наибольший термический КПД? [1].

# 2. Напишите известные Вам формулировки второго закона термодинамики  [1].

# 3. Что называют энтропией и каково её математическое выражение? [1].

# 4. Приведите формулу для расчёта изменения энтропии в политропном процессе  [1].

# 5. Объясните изменение энтропии в обратимых и необратимых процессах       [1].

# 6. Изобразите площадь фигуры, эквивалентную количеству теплоты, подводимой (отводимой) к рабочему телу в циклах Карно, Отто и др. в T,S  - координатах  [1].

# 7. Приведите формулы для полезной работы цикла Карно, Отто, Дизеля, Брайтона с регенерацией теплоты  [1].

# 8. Приведите формулы для расчёта термического КПД  циклов Карно, Отто, Дизеля, Брайтона с регенерацией теплоты  [1].

# 1.6. Термодинамика газового потока

# Отличительной особенностью рабочего тела газотурбинных двигателей гражданской авиации является его перемещение относительно контрольной поверхности (внешней среды). То есть скорость газа. Это обстоятельство необходимо учитывать при анализе термодинамических процессов, протекающих в элементах ГТД и двигателе в целом.

# 15

# Математический аппарат, описывающий движение газа в авиационных ГТД, представляет собой элементы газовой динамики, базирующейся на термодинамике потока и механике сплошной среды. Этот аппарат обычно

# представляют в виде основных уравнений движения теплоизолированного (адиабатного) потока без учёта сил трения.

# 1.6.1. Уравнение неразрывности

# Это уравнение показывает, что секундный расход массы в различных сечениях струи газа не изменяется и представляет собой  произведение площади сечения, скорости и плотности газа в данном сечении. Студенту рекомендуется изучить вывод этого уравнения и уметь написать его в дифференциальной форме.

# 1.6.2. Уравнение сохранения энергии

# Применительно к потоку газа массой 1 кг это уравнение устанавливает связь между подведенными из вне теплотой qвн (Дж/кг) и работой  Lвн (Дж/кг) к рабочему телу с изменением различных видов энергии тела, в том числе:

# - внутренней энергии (и=сv(Т2-Т1); - энергии проталкивания Lпрот =p2v2-p1v1;

# - энтальпии (суммы внутренней энергии и энергии проталкивания (i=ср(Т2-Т1);  - кинетической энергии (с22- с12)/2;  - энергии положения (относительно какой-либо плоскости)  g(H2-H1).

# При отсутствии внешней работы и теплоты (qвн =0,  Lвн=0), а также Н2(Н1, уравнение сохранения энергии между двумя сечениями потока сводится к равенству в этих сечениях суммы двух энергий (энтальпии и кинетической энергии), которые называют полными энергиями в данных сечениях. Полная энергия представляется энтальпией заторможенного потока.

# Студенту рекомендуется написать выражение полной энергии для различных сечений проточной части двигателя, в том числе: для входа и выхода из компрессора и турбины; для входного отверстия воздухозаборника и выходного сечения реактивного сопла.

# Большое значение в термодинамике газового потока имеет выражение полной энергии потока с использованием числа Маха   или приведенной скорости .  Соотношение между действительной температурой и температурой заторможенного потока с использованием М или  (  называют газодинамической функцией температуры ((М) или ((().

# 1.6.3. Уравнение Бернулли

# Это уравнение представляет собой механическую форму уравнения энергии. Впервые разработано Даниилом Бернулли  (1700 – 1782),  швейцар-

# 16

# ским учёным. Применительно к теплоизолированному газовому потоку при отсутствии внешней работы оно устанавливает связь между технической (располагаемой) работой тела и соответствующим изменением кинетической энергии.

# Студенту рекомендуется проанализировать уравнение Бернулли для несжимаемого потока ((=const) и сжимаемого потока ((=var)  и уметь представить его в дифференциальной форме.

# Уравнение Бернулли, написанное между двумя сечениями, позволяет установить связь между полным давлением (или давлением заторможенного потока), статическим (или действительным) и динамическим давлением (скоростным напором). Отношение статического и полного давлений называют газодинамической функцией давления ((М) или ((().

# 1.6.4. Уравнение обращения воздействий

# Совместное решение дифференциальных уравнений:

# - неразрывности; - Бернулли; -адиабатного процесса даёт возможность получить уравнение обращения воздействий для теплоизолированного потока. Оно позволяет построить канал для ускорения или замедления потока при различном режиме течения на входе в этот канал (при различных числах М на входе). Данное уравнение широко используется для построения проточной части лопаточных аппаратов турбомашины, а также для входного и выходного устройств и др.

# 1.6.5. Течение газа в соплах и диффузорах

# Рекомендуется изучить формулы для расчёта скорости истечения газа из сопла и расхода газа. Затем выполнить анализ этих формул для критического режима течения (когда скорость потока равна скорости звука). Изобразите процесс истечения газа в i,S – диаграмме.

# Проанализируйте процесс торможения сверхзвукового потока. Уясните сущность прямого и косого скачков уплотнения.

# 1.6.6. Дросселирование газа. Газовый эжектор

# На практике часто встречаются случаи, когда в канале имеются местные сопротивления: резкое расширение, резкое сужение и т.п. Это явление сопровождается образованием вихрей и различных сопротивлений. Описанное явление носит название дросселирования или мятия потока газа. При изучении этого процесса следует обратить внимание на изменение параметров состояния, а также на изменение энтальпии, энтропии для реальных и идеальных газов.

# Контрольные вопросы

# 1. Напишите уравнение расхода. Почему при резком увеличении температуры расход газа в сечении уменьшается? [1].

# 17

2. Напишите уравнение сохранения энергии для входа в компрессор, на выходе из компрессора [1].

# 3. Напишите уравнение Бернулли для несжимаемого потока [1].

# 4. Напишите уравнение Бернулли в интегральной и дифференциальной формах  [1].

# 5. Напишите формулы для критических параметров газа [1].

# 6. Соотношения для   М и (  [1].

# 7. Изобразите графики газодинамических функций температуры, давления, плотности и относительной плотности тока от приведенной скорости  [1].

# 8. Напишите  уравнение обращения воздействий. Выполните анализ этого уравнения [1].

# 2. Теплопередача

# 2.1. Теплопроводность

# В начале необходимо уяснить содержание следующих понятий теплопередачи:

# температурное поле; температурная поверхность; температурный градиент;  тепловой поток;  коэффициент теплопроводности.

# Затем изучить закон Фурье и его использование для:

# однослойной и многослойной стенок; однослойной и многослойной цилиндрических стенок; однослойной и многослойной сферических стенок.

# Напишите также формулы для коэффициента теплопроводности для различных материалов, что даст представление о тепловой защите.

# Контрольные вопросы

# 1. Поясните содержание понятий: температурное поле, температурный градиент, тепловой поток  [2].

# 2. Что называют коэффициентом теплопроводности и от каких факторов он зависит? [2].

# 3. Напишите и поясните формулы теплопроводности через плоскую, цилиндрическую и сферическую стенки  [2].

# 4. Изобразите и поясните график изменения температуры через плоскую, цилиндрическую и сферическую стенки [2].

# 2.2. Конвективный теплообмен

# Конвективный теплообмен имеет место при движении жидкости или газа относительно твёрдого тела. Количество теплоты, переданного конвекцией, зависит от физических свойств теплоносителя (параметров состояния его), скорости движения и др. Студенту необходимо иметь знания о ламинарном и турбулентном движении теплоносителя, а также о пограничном слое жидкости или газа около твердого тела.

# 18

# Конвективный теплообмен описывается уравнением Ньютона-Рихмана, одним из важных параметров которого является коэффициент теплотдачи. Величина этого коэффициента зависит от характера движения теплоносителя

# (ламинарное или турбулентное), вида теплообмена (свободный или вынужденный), физических свойств теплоносителя и др.

# Так как явление конвективного теплообмена определяется многими факторами, то в настоящее время это явление изучается в основном экспериментальным путём, причём величина коэффициента теплоотдачи

# представляется  в виде зависимости между тепловыми и гидродинамическими критериями подобия.

# Критерии подобия  используются при  рассмотрении двух подобных потоков, для которых записываются: уравнение теплопроводности;  уравнение сплошности; уравнение теплоотдачи; уравнение движения.

# Критерии подобия (Маха, Рейнольдса, Нуссельта, Прандтля и др.) являются безразмерными. Из них образуются критериальные уравнения, которые описывают различные виды теплообмена и являются основой для расчёта коэффициента теплоотдачи.

# Контрольные вопросы

# 1. Поясните механизм переноса теплоты при конвективном теплообмене [2].

# 2. Напишите и поясните уравнение Ньютона-Рихмана для конвективного теплообмена [2].

# 3. Перечислите факторы, от которых зависит коэффициент теплоотдачи   [2].

# 4. Напишите и поясните критерия подобия, отражающие: режим течения теплоносителя; характер движения теплоносителя; конвективный теплообмен;  теплопроводность  [2].

# 5. Способы интенсификации конвективного теплообмена [2].

# 2.3. Теплообмен излучением

# Излучение или лучистая энергия является результатом сложных молекулярных и атомных возмущений и возникает за счёт энергии других видов, в том числе, и тепловой. Носителями лучистой энергии являются

# электромагнитные колебания. В зависимости от длины волны тепловые лучи обладают различными свойствами.

# Рассматриваются световые и инфракрасные лучи, имеющие длину волны от 0.4 до 40 мк, называемые тепловыми лучами.  Нужно  разобраться в понятиях, определяющих абсолютно чёрное тело, абсолютно  белое  тело, абсолютно проницаемое тело. Чтобы установить связь между  излучательной способностью  тела,  надо  изучить  основные  законы  теплового  излучения

# 19

# (Стефана-Больцмана, Кирхгофа). Уяснить физическую сущность процессов, происходящих при лучистом теплообмене между телами.

# Контрольные вопросы

# 1. Каковы физические основы лучистого теплообмена? Напишите уравнение и дайте формулировку закона Стефана-Больцмана для теплового излучения газов [2].

# 2. Изложите суть закона Кирхгофа  [2].

# 3. В чём отличие газового излучения от твёрдых тел?  [2].

# 2.4. Теплообменные аппараты

# Теплообменным аппаратом называют устройство, в котором осуществляется передача теплоты от одного теплоносителя к другому. По принципу действия они разделяются на рекуперативные, регенеративные  и смесительные.

# В рекуперативных аппаратах теплота передаётся от горячего теплоносителя (жидкости или газа) к холодному через разделяющую их твёрдую стенку. Примерами таких аппаратов являются паровые котлы, бойлеры, воздухонагреватели, авиационные радиаторы различных типов.

# В регенеративных аппаратах одна и та же поверхность нагрева омывается поочерёдно то горячим, то холодным теплоносителем. Примерами таких аппаратов являются вращающиеся регенераторы газотурбинных двигателей.

# В смесительных аппаратах процесс теплоотдачи происходит путём непосредственного соприкосновения горячего и холодного теплоносителей. Примерами смесимельных аппаратов являются градирни, камеры смешения двухконтурных турбореактивных двигателей, смесители системы кондиционирования воздушных судов и др.

# При проектировании новых теплообменных аппаратов целью расчёта является определение поверхности нагрева, размеров и массы аппарата. Если же площадь нагрева известна, то задача сводится к определению режима работы теплообменного аппарата и определение конечных температур

# теплоносителей. Для аппаратов, находящихся в работе, целью расчёта может быть определение коэффициента теплопередачи.

# При расчёте теплообменных аппаратов определяется коэффициент теплопередачи и средняя разность температур между теплоносителями. Этот теоретический материал должен быть изучен особенно тщательно, так как

# является основным в расчётах аппаратов. Необходимо разобраться, в каких случаях следует определять среднелогарифмическую разность температур и в каких случаях можно пользоваться среднеарифметической разностью.

# 20

# Контрольные вопросы

# 1. Перечислите существующие типы теплообменных аппаратов  [2].

# 2. Что такое среднелогарифмическая разность температур?  [2].

# 3. Поясните работу теплообменных аппаратов, работающих по схеме прямотока, противотока и перекрёстного тока  [2].

# 2.5. Теплообмен при больших скоростях течения газа

# При течении газа с большой  скоростью, когда кинетическая энергия становится соизмеримой с энтальпией, следует учитывать, что характер взаимодействия твёрдого тела с потоком коренным образом изменяется. Характерная особенность этих процессов заключается в том, что в этих условиях существует органическая связь между гидродинамическими и тепловыми явлениями.

# При рассмотрении теплообмена при больших скоростях потока газа вводится понятие температуры восстановления:  увеличение скорости движения приводит к возрастанию коэффициента теплоотдачи. Таким образом, переход к большей скорости течения является эффективным средством интенсификации теплообмена.

# Контрольные вопросы.

# 1. Что называют коэффициентом восстановления температуры и какова его зависимость от режима течения газа?   [2].

# 2. Каков характер температурного поля в слоях газа, прилегающих к стенке, при теплоотдаче в условиях большой скорости течения теплоносителя? [2].

Контрольное задание

# Заключается в расчёте цикла газотурбинного двигателя (цикла Брайтона) с регенерацией тепла, определении  потребной поверхности теплообмена и параметров теплообменного аппарата. Выбор варианта задания осуществляется следующим образом:

1. По табл. 1 определяется число, соответствующее первой букве фамилии студента – А.

2. К числу “А” прибавляется число, образованное двумя последними цифрами шифра студента – В.

# 3. Номер варианта находится по двум последним цифрам полученной суммы – С.

# Пример: Студент Иванов И.И., шифр М200092. Из табл. 1 следует, что первой букве фамилии “И” соответствует число А=9. Две последние цифры шифра образуют число В=92, то есть С=92+9=101. Таким образом, вариант задания  - 01.

# 21

# Таблица 1

| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

# В соответствии с вариантом задания из табл. 2 выписываются исходные данные:

# 1. Степень повышения давления рабочего тела в цикле

# 2. Степень подогрева рабочего тела в цикле

# 3. Температура тела в начале цикла Т1, К. Давление для всех вариантов в данной точке цикла принимается равным р1=105 Н/м2.

# 4. Рабочее тело  - воздух. Расход  воздуха  G , кг/с.

5. Степень регенерации тепла .

# 6. Параметры теплообменного аппарата:

# а) форма поперечного сечения канала для горячего и холодного теплоносителей – равносторонний треугольник со стороной b1/b2, мм;

# б) скорость движения горячего с1 и холодного  с2 теплоносителей, м/с;

# в) схема движения теплоносителей – противоток;

# г) теплопроводностью через стенки канала пренебрегаем.

# Порядок выполнения задания  следующий:

# 1. Рассчитываются параметры состояния в контрольных точках цикла:

# а) точка “1” (рис.4)

# р1=105 Н/м2; Т1 – из табл. 2; v1 – удельный объем (м3/кг) определяется из уравнения состояния идеального газа

# , где   - газовая постоянная для рабочего тела – сухого воздуха;

# (1 – плотность рабочего тела из соотношения (1=1/v1 , кг/м3.

# В качестве примера: Т1=288 К, v1= 0.826 м3/кг, (1= 1.21 кг/м3;

# б) точка “2”

# ,

# 22

# где =1.4  - показатель адиабаты для воздуха; .

# В данном примере: (=10,  р2=106 Н/м2,  Т2= 556.0 К, v2= 0.1596 м3/кг,

# (2=6.266 кг/м3.

# в) точка “3”

# р3=р2,   Т3=Т1(, где  ( - из табл. 2; , .

# В данном примере: р3=106 Н/м2, (=4.687, Т3=1350 К, v3=0.387 м3/кг, (3=2.51 кг/м3;

# г) точка “4”

# р4=р1,

# В данном примере: р4=105 Н/м2, Т4=699.3 К,  v4=2.007 м3/кг, (4=0.498 кг/м3.

# 2. Определяется изменение внутренней энергии рабочего тела в термодинамических процессах цикла ГТД:

# а) “1-2” - адиабатный

# (U12=cv(T2-T1), где  cv – удельная теплоёмкость рабочего тела при постоянном объёме находится по формуле:

# ;

# б) “2-3” - изобарный

# (U23=cv(T3-T2);

# в) “3-4” - адиабатный

# (U34=cv(T4-T3);

# г) “4-1” - изобарный

# (U41=cv(T1-T4).

# В данном примере: (U12=192319 Дж/кг,  (U23=569665 Дж/кг,

# (U34=- 466928 Дж/кг; (U41=- 295056 Дж/кг.

# Знак “+” означает, что внутренняя энергия тела возрастает в процессе, знак “-“ – уменьшается.

# 3. Рассчитывается изменение энтальпии (теплосодержания) в термодинамических процессах цикла ГТД:

# а) “1-2”

# (i12=cp(T2-T1), где  ср – удельная теплоёмксоть при постоянном давлении находится по формуле:

# ;

# 23

# Рис.4. Схема газотурбинного двигателя и изображение цикла ГТД

# в  p,v и  T,S  - координатах:

# к –компрессор; кс – камера сгорания; т – турбина;

# та – теплообменный аппарат; п – потребитель механической

# работы; подача топлива в камеру сгорания;

# количество теплоты, подводимое к воздуху в

# теплообменном аппарате

# 24

# б) “2-3”

# (i23=cp(T3-T2);

# в) “3-4”

# (i34=cp(T4-T3);

# г) “4-1”

# (i41=cp(T1-T4).

# В данном примере: (i12=269247 Дж/кг, (i23=797531 Дж/кг,

# (i34=- 653699 Дж/кг, (i41=- 413079 Дж/кг.

# Теплосодержание в процессах “1-2“” (сжатие) и “2-3” (подвод теплоты) увеличивается (знак “+”), в процессах “3-4” (расширение) и “4-1” (отвод теплоты) – уменьшается (знак “-“).

# 4. Рассчитывается техническая работа в термодинамических процессах цикла ГТД (эквивалентная площади фигуры в p,v – диаграмме под кривой процесса относительно оси давлений):

# а) “1-2”

# б)  «2-3»

# в) «3-4»

# ;

# г) “4-1”

# Lp41=0.

# В данном примере: Lp12=269426 Дж/кг, Lp23=0, Lp34=- 653699 Дж/кг, Lp41=0.

# Знак “+” означает, что из внешней среды к рабочему телу подводится механическая работа, которая преобразуется в потенциальную энергию (при сжатии возрастает плотность газа). Знак “-“ соответствует отводимой от рабочего тела во внешнюю среду механической работе за счёт уменьшения потенциальной энергии тела (плотность газа уменьшается).

# 5. Находится количество теплоты, участвующее в термодинамических процессах цикла ГТД:

# а) “1-2”

# q12=0 (в адиабатном процессе теплообмен между рабочим телом и внешней средой отсутствует);

# б) “2-3”

# q23=q1=cp(T3-T2)=

# 25

# в) «3-4»

# q34=0;

# г) «4-1»

# q41=q2=cp(T1-T4).

# В данном примере: q12=0, q23=q1=797531 Дж/кг, q34=0,

# q41=q2=- 413079 Дж/кг.

# Знак “+” показывает, что рабочее тело получает из внешней среды теплоту (например, за счёт горения топлива или из-за трения), знак “-“ – рабочее тело отдаёт теплоту во внешнюю среду.

# 6. Взаимодействие энергий рабочего тела с внешней средой:

# а) алгебраическая сумма изменений внутренних энергий  в цикле должна быть равна нулю, так как рабочее тело возвращается в исходное состояние       (U12+(U23+(U34+(U41=0;

# б) алгебраическая сумма технических работ представляет собой поленую работу цикла ГТД (эквивалентную площади фигуры «1234» в p,v – диаграмме)       L12+L23+L34+L41=Lц;

# в) сумма изменений энтальпий в цикле должна быть равна нулю, так как рабочее тело возвращается в исходное состояние      (i12+(i23+(i34+(i41=0;

# г) алгебраическая сумма теплот, участвующих в цикле ГТД, представляет собой полезно использованное тепло (эквивалентное площади фигуры «1234» в T,S – диаграмме) и численно равно полезной работе цикла ГТД       q12+q23+q34+q41=qц=Lц.

# В данном примере:

# (U12+(U23+(U34+(U41=192319+569665-466928-295056=0,

# L12+L23+L34+L41=269247+0-653699+0=- 384452 Дж/кг= Lц.

# Знак “-“ означает, что рабочее тело в результате осуществления цикла ГТД выделяет во внешнюю среду механическую работу, которая в дальнейшем может быть использована для получения любых других видов энергий       q12+q23+q34+q41=0+797531+0-413079=384452 Дж/кг.

# Знак “-“ перед q41 означает возврат теплоты в окружающую среду.

# Полезная работа цикла ГТД может быть также найдена по формуле (используется в качестве проверки расчётов):

# .

# 7. Рассчитывается изменение энтропии в термодинамических процессах цикла ГТД (для определения направления теплообмена между рабочим телом и окружающей средой и для построения  T,S – диаграммы) по любой из формул:

# 26

# а) «1-2»

# (S12=0;

# б) «2-3»

# (S23= ;

# в) “3-4”

# (S34=0;

# г) “4-1”

# (S41= .

# В данном примере: (S23=891 ,   (S41= - 891 .

# Знак “+” означает подвод теплоты из вне к рабочему телу, знак “-“ – отвод теплоты от тела в окружающую среду.

# 8. Коэффициент полезного действия (термический КПД) цикла ГТД без регенерации теплоты находится по формуле:

# .

# В данном примере: (t=0.482.

# 9. Из выражения для степени регенерации  находится температура холодного теплоносителя на выходе из теплообменного аппарата (ТА) по одной из формул:

# .

# В данном примере:  Т2’=670.6 К.

# 10. Из уравнения баланса теплот для ТА

# q22’=q44’=cp(T2’-T2)=cp(T4’-T4) определяется температура горячего теплоносителя на выходе из ТА

# Т4’=T4-(T2’-T2)=

# В данном примере: Т4’=584.7 К, q44’=q22’=115115.7 Дж/кг.

# 11. Рассчитывается термический КПД цикла ГТД с регенерацией теплоты по одной из формул:

# 27

# где

# В данном примере:  То есть увеличение КПД в результате регенерации теплоты составляет:

# 12. Производится расчёт потребной поверхности теплообмена и других параметров ТА. С этой целью определяются:

# а) определяющая температура для горячего (Топ1) и холодного (Топ2) теплоносителей (для расчёта критериев подобия):

# Топ1=0.5(Т4+Т4’), Топ2=(Т2’+Т2);

# б) плотность горячего и холодного теплоносителей при данных температурах из уравнения состояния

# ;

# в) площадь проходного сечения потока для теплоносителей из уравнения расхода

# ;

# г) необходимое количество каналов для теплоносителей

# где Fкан1, Fкан2 – соответствующие площади поперечного сечения каналов. Для равностороннего треугольника со стороной b1 или b2 имеем:

# ;

# д) по значению температуры  Топ1 (или Топ2) с помощью табл. 3 находятся коэффициенты теплопроводности  (1 (или  (2) и динамической вязкости  (1 (или  (2) теплоносителей методом линейной интерполяции. Следует иметь в виду, что значения  или  в действительности умножаются на  или ;

# е) эквивалентный гидравлический диаметр канала для горячего и холодного теплоносителей:

# где  Пкан1, Пкан2 – соответствующие периметры каналов;

# 28

# ж) число Рейнольдса

# ;

# з) число Нуссельта в зависимости от характера движения теплоносителей:

# Re(2000 – ламинарный,

# 2000<Re(104 – переходный,

# Re>104 – турбулентный,

# и) коэффициенты теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке канала ((1) и от стенки к холодному теплоносителю ((2):

# к) коэффициент теплопередачи:

# л) средний температурный напор в теплообменном аппарате, работающем по схеме противотока:

# м) потребная площадь теплообмена:

# н) потребная длина каналов для теплоносителей

# Затем производится приближённая компоновка теплообменного аппарата. При этом рекомендуется иметь ширину по фронту ТА не более 0.5…0.6 м (из конструктивных соображений); количество рядов для горячего теплоносителя – т, для холодного – (т-1); высота одного ряда для горячего теплоносителя , для холодного -  . Общая высота ТА равна:

# В данном примере:

# - горячий теплоноситель: G=20 кг/с, с1=90 м/с, b1=0.016 м,

# Топ1=642 К, (оп1=0.5427 кг/м3, Fоп1=0.4094 м2,  Fкан1=1.1065х10-4 м2,

# (1=4.967х10-2 Вт/(м.К), z1=3694, (1=31.7073х10-6 Н.с/м2,

# dэкв1=9.2376х10-3 м, Re1=14230, характер движения – турбулентный, Nu1=37.83, (1=203 Вт/(м2.К);

# 29

# - холодный теплоноситель: G=20 кг/с, с2=40 м/с, b2=0.008 м, Топ2=613.3 К, (оп2=5.681 кг/м3, Fоп2=0.044 м2,  Fкан2=2.771х10-5 м2, (2=4.7308х10-2 Вт/(м.К), z2=3176, (2=30.39301х10-6 Н.с/м2,

# dэкв2=4.6188х10-3 м, Re2=34535, характер движения – турбулентный, Nu2=76.88, (2=787 Вт/(м2.К); К=161 Вт/(м2.К), (Т=28.7 К, Fта=498 м2, Lкан1=8.4 м,

# Lкан2=1.8 м, т=50 рядов для горячего теплоносителя,

# т-1=49 рядов для холодного -  h1=0.0138 м, h2=6.928х10-3 м, Н=1.029 м,

# В=0.168 м.

# К отчёту по выполнению контрольного задания  необходимо:

# 1. Изобразить схему ГТД с регенерацией тепла (рис.4).

# 2. На схеме ГТД указать значения температуры, давления и плотности в контрольных точках цикла ГТД.

# 3. Построить цикл ГТД в p,v и T,S – координатах в определённом масштабе (рис.4). За начало отсчёта вдоль оси энтропий принять точку “100 Дж/(кг.К)”.

# Указать на этих диаграммах площади фигур, эквивалентные:

# - техническим работам сжатия и расширения; работе цикла ГТД;

# - количеству теплоты, подведённому к рабочему телу в цикле ГТД и

# отведённому в окружающую среду.

# 4. В пояснительной записке привести алгоритм и результаты расчёта цикла ГТД и основных параметров теплообменного аппарата.

# 5. Привести список литературы.

# 30

Таблица 2.

Исходные данные для выполнения контрольного задания

| Номер варианта | К | ( | ( |  | G, кг/с | м/с | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46, 00 | 288 | 5 | 3.646 | 0.55 | 20 | 100/60 | 20/10 |
| 47, 01 | 288 | 6 | 3.819 | 0.56 | 22 | 95/60 | 22/12 |
| 48, 02 | 288 | 7 | 3.993 | 0.57 | 24 | 90/55 | 24/14 |
| 49, 03 | 288 | 8 | 4.166 | 0.58 | 26 | 85/50 | 26/16 |
| 50, 04 | 288 | 9 | 4.340 | 0.59 | 28 | 80/45 | 28/16 |
| 51, 05 | 288 | 10 | 4.514 | 0.60 | 20 | 75/40 | 20/16 |
| 52, 06 | 288 | 11 | 4.687 | 0.61 | 22 | 80/45 | 18/16 |
| 53, 07 | 288 | 12 | 4.861 | 0.62 | 24 | 85/50 | 16/16 |
| 54, 08 | 288 | 13 | 5.035 | 0.63 | 26 | 90/55 | 14/14 |
| 55, 09 | 288 | 14 | 5.382 | 0.64 | 28 | 95/60 | 16/12 |
| 56, 10 | 288 | 15 | 5.555 | 0.65 | 30 | 100/65 | 16/16 |
| 57, 11 | 300 | 16 | 5.500 | 0.66 | 32 | 95/60 | 18/18 |
| 58, 12 | 300 | 17 | 5.583 | 0.67 | 34 | 90/55 | 20/18 |
| 59, 13 | 300 | 18 | 5.666 | 0.68 | 36 | 80/50 | 22/22 |
| 60, 14 | 300 | 19 | 5.917 | 0.69 | 38 | 75/45 | 24/24 |
| 61, 15 | 300 | 20 | 6.000 | 0.70 | 40 | 80/50 | 20/20 |
| 62, 16 | 300 | 19 | 6.166 | 0.71 | 42 | 85/55 | 18/18 |
| 63, 17 | 300 | 18 | 6.333 | 0.72 | 44 | 90/60 | 16/16 |
| 64, 18 | 300 | 17 | 6.500 | 0.73 | 46 | 95/65 | 14/14 |
| 65, 19 | 300 | 16 | 6.666 | 0.74 | 48 | 100/65 | 16/16 |
| 66, 20 | 300 | 15 | 6.500 | 0.75 | 50 | 95/40 | 18/18 |
| 67, 21 | 295 | 14 | 6.333 | 0.76 | 48 | 90/45 | 20/20 |
| 68, 22 | 295 | 13 | 6.166 | 0.77 | 46 | 85/50 | 18/18 |
| 69, 23 | 295 | 12 | 6.000 | 0.78 | 44 | 80/55 | 18/16 |
| 70, 24 | 295 | 11 | 5.917 | 0.79 | 42 | 75/60 | 20/8 |
| 71, 25 | 295 | 10 | 5.666 | 0.80 | 40 | 80/65 | 22/8 |
| 72, 26 | 295 | 9 | 5.583 | 0.79 | 38 | 85/60 | 24/8 |
| 73, 27 | 295 | 8 | 5.500 | 0.78 | 36 | 90/65 | 22/10 |
| 74, 28 | 295 | 7 | 5.555 | 0.77 | 34 | 95/60 | 24/10 |
| 75, 29 | 295 | 6 | 5.382 | 0.76 | 32 | 100/55 | 20/18 |
| 76, 30 | 295 | 5 | 5.035 | 0.75 | 30 | 95/40 | 18/16 |
| 77, 31 | 280 | 6 | 4.861 | 0.74 | 28 | 90/45 | 18/8 |
| 78, 32 | 280 | 7 | 4.687 | 0.73 | 26 | 85/50 | 18/10 |

31

Продолжение табл. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79, 33 | 280 | 8 | 4.514 | 0.72 | 24 | 80/45 | 20/12 |
| 80, 34 | 280 | 9 | 4.340 | 0.71 | 22 | 75/40 | 22/14 |
| 81, 35 | 280 | 10 | 4.166 | 0.70 | 20 | 70/35 | 24/16 |
| 82, 36 | 280 | 11 | 4.340 | 0.69 | 28 | 75/40 | 24/18 |
| 83, 37 | 280 | 12 | 4.514 | 0.68 | 26 | 80/45 | 24/20 |
| 84, 38 | 280 | 13 | 4.687 | 0.67 | 24 | 85/50 | 24/10 |
| 85, 39 | 280 | 14 | 4.861 | 0.66 | 22 | 90/55 | 22/8 |
| 86, 40 | 280 | 15 | 5.035 | 0.65 | 20 | 95/60 | 20/10 |
| 87, 41 | 275 | 16 | 5.382 | 0.64 | 28 | 100/65 | 18/12 |
| 88, 42 | 275 | 17 | 5.555 | 0.63 | 20 | 110/60 | 18/8 |
| 89, 43 | 275 | 18 | 5.500 | 0.62 | 22 | 105/55 | 16/10 |
| 90, 44 | 275 | 19 | 5.583 | 0.61 | 24 | 100/50 | 14/12 |
| 91, 45 | 275 | 20 | 5.666 | 0.60 | 26 | 95/45 | 12/12 |
| 92, 99 | 275 | 19 | 5.917 | 0.59 | 28 | 90/40 | 14/14 |
| 93, 98 | 275 | 18 | 6.000 | 0.58 | 20 | 85/35 | 16/10 |
| 94, 97 | 275 | 17 | 6.166 | 0.57 | 22 | 80/30 | 16/12 |
| 95, 96 | 275 | 16 | 6.333 | 0.56 | 24 | 85/40 | 18/14 |

32

Таблица 3.

Физические параметры сухого воздуха при давлении 760 мм рт.ст.

| Т, К | oC | (, |  |  |  |  |  | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | 0 | 1.293 | 1.005 | 2.44 | 1.881 | 17.17 | 13.28 | 0.707 |
| 283 | 10 | 1.247 | 1.005 | 2.51 | 2.006 | 17.66 | 14.16 | 0.705 |
| 293 | 20 | 1.205 | 1.005 | 2.59 | 2.142 | 18.15 | 15.06 | 0.703 |
| 303 | 30 | 1.165 | 1.005 | 2.67 | 2.286 | 18.64 | 16.00 | 0.701 |
| 313 | 40 | 1.128 | 1.005 | 2.76 | 2.431 | 19.13 | 16.96 | 0.699 |
| 323 | 50 | 1.093 | 1.005 | 2.83 | 2.572 | 19.62 | 17.95 | 0.698 |
| 333 | 60 | 1.060 | 1.005 | 2.90 | 2.720 | 20.11 | 18.97 | 0.696 |
| 343 | 70 | 1.029 | 1.009 | 2.97 | 2.856 | 20.60 | 20.02 | 0.694 |
| 353 | 80 | 1.000 | 1.009 | 3.05 | 3.020 | 21.09 | 21.09 | 0.692 |
| 363 | 90 | 0.972 | 1.009 | 3.13 | 3.189 | 21.48 | 22.10 | 0.690 |
| 373 | 100 | 0.946 | 1.009 | 3.21 | 3.364 | 21.88 | 23.13 | 0.688 |
| 393 | 120 | 0.898 | 1.009 | 3.34 | 3.684 | 22.86 | 25.45 | 0.686 |
| 413 | 140 | 0.854 | 1.013 | 3.49 | 4.034 | 23.74 | 27.80 | 0.684 |
| 433 | 160 | 0.815 | 1.017 | 3.64 | 4.389 | 24.52 | 30.09 | 0.682 |
| 453 | 180 | 0.779 | 1.022 | 3.78 | 4.750 | 25.31 | 32.49 | 0.681 |
| 473 | 200 | 0.776 | 1.026 | 3.93 | 5.136 | 26.00 | 34.85 | 0.680 |
| 523 | 250 | 0.674 | 1.038 | 4.27 | 6.100 | 27.37 | 40.61 | 0.677 |
| 573 | 300 | 0.615 | 1.047 | 4.61 | 7.156 | 29.72 | 48.33 | 0.674 |
| 623 | 350 | 0.566 | 1.059 | 4.91 | 8.187 | 31.39 | 55.46 | 0.676 |
| 673 | 400 | 0.524 | 1.068 | 5.21 | 9.312 | 33.06 | 63.09 | 0.678 |
| 773 | 500 | 0.456 | 1.093 | 5.74 | 11.53 | 36.20 | 79.38 | 0.687 |
| 873 | 600 | 0.404 | 1.114 | 6.22 | 13.83 | 39.14 | 96.89 | 0.699 |
| 973 | 700 | 0.362 | 1.136 | 6.71 | 16.34 | 41.79 | 115.4 | 0.796 |
| 1073 | 800 | 0.329 | 1.156 | 7.18 | 18.88 | 44.34 | 134.8 | 0.713 |
| 1173 | 900 | 0.301 | 1.172 | 7.63 | 21.62 | 46.70 | 155.1 | 0.717 |
| 1273 | 1000 | 0.277 | 1.185 | 8.07 | 24.59 | 49.05 | 177.1 | 0.719 |
| 1373 | 1100 | 0.257 | 1.198 | 8.50 | 27.63 | 51.21 | 193.3 | 0.722 |
| 1473 | 1200 | 0.239 | 1.210 | 9.15 | 31.65 | 53.46 | 223.7 | 0.724 |

ВЫПИСКА

из протокола заседания кафедры «Двигатели летательных аппаратов»

№  1  от  4 сентября  2007  года.

Присутствовали: Умушкин Б.П., зав. кафедрой, преподаватели и

аспиранты кафедры. Кворум имеется.

Слушали: Сообщение доцента Шулекина В.Т. об издании  учебно-

# методического пособия « Методические указания к изучению

# дисциплины “Термодинамика и теплопередача» и

# выполнению  контрольного задания для студентов 3 курса

# специальности 160901 заочного обучения»,

автор Шулекин В.Т., 32 стр.

Постановили: Просить Методический совет по  специальности

160901 рассмотреть и рекомендовать к изданию

# « Методические указания к изучению дисциплины

# “Термодинамика и теплопередача» и

# выполнению  контрольного задания для студентов 3 курса

# специальности 160901 заочного обучения»,

автор Шулекин В.Т., 32 стр.

Заведующий кафедрой ДЛА, проф.                          Умушкин Б.П.

ВЫПИСКА

из протокола заседания Методического совета по специальности

160901 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»,   №       от                 2007 года.

Слушали:  Заведующего кафедрой Умушкина Б.П. о готовности

# рукописи  « Методические указания к изучению

# дисциплины “Термодинамика и теплопередача» и

# выполнению  контрольного задания для студентов 3 курса

# специальности 160901 заочного обучения»,

автор Шулекин В.Т., 32 стр.

Рукопись подготовлена согласно плану  издания УМЛ

университета на 2007 год, обсуждена и одобрена на

заседании кафедры ДЛА

(протокол № 1   от  4 сентябюря  2007 г.).

# Постановили: Рекомендовать к изданию « Методические указания к изучению

# дисциплины “Термодинамика и теплопередача» и

# выполнению  контрольного задания для студентов 3 курса

# специальности 160901 заочного обучения»,

автор Шулекин В.Т., 32 стр.

Рекомендуемый тираж    - 300 экз.

Председатель Методического совета МФ,                 Чинючин Ю.М.

проф.

Рецензия

# на учебно – методическое пособие« Методические указания к изучению

# дисциплины “Термодинамика и теплопередача» и                  выполнению

# контрольного задания для студентов 3 курса                  специальности 160901 заочного обучения»,    автор Шулекин В.Т., 32 стр.

В  пособии приводятся методические указания к изучению дисциплины «Термодинамика и теплопередача» для студентов специальности 160901 заочного обучения. Перечень литературы соответствует современным представлениям, отмечается достаточно подробное представление о содержании дисциплины и указатель для изучения конкретных разделов.

Для выполнения контрольного задания  в пособии приводится конкретный пример расчета, позволяющий студенту осуществить использование компьютера.

# На основании изложенного рекомендую к изданию учебно – методическое пособие « Методические указания к изучению      дисциплины “Термодинамика и теплопередача» и  выполнению  контрольного задания для студентов 3 курса

# пециальности 160901 заочного обучения»,  автор Шулекин В.Т., 32 стр.

Рецензент, заведующий кафедрой, проф.                      Коняев Е.А.