# СОДЕРЖАНИЕ

Учебный план дисциплины «Автоматика и управление»…………………………………………………………………….…4

- Основные сведения о дисциплине «Автоматика и управление»…………………………………………………………...4

1.1.  Цель и задачи дисциплины..…..………………………….……4

1.2.  Рекомендуемая литература для заочного обучения……..……5

2.	Структура дисциплины «Автоматика и управление»….…….......6

3.	Учебная программа и методические указания

для изучения дисциплины «Автоматика и управление» ..…………7

3.1. Введение…………………………………...………….…..…........7

3.2. Основные элементы авиационной автоматики……….….……..7

3.3. Математические модели и характеристики САУ

и их типовых звеньев…..………………….……………………..8

3.4. Устойчивость линейных САУ……….….…………….…………13

3.5. Статическая и динамическая точность линейных САУ…..........16

4.	Основная терминология и понятия

дисциплины «Автоматика и управление»………………………….18

5.	Содержание лекций………………..………………………………….20

6.	Перечень практических и семинарских занятий ……….…………20

7.	Перечень лабораторных работ …………...............................………...20

8.	Тематика контрольных работ…….…………….……………………...20

# Учебный план дисциплины «Автоматика и управление»

# Общий объем часов на дисциплину

по плану дневного обучения____________________100 часов

Объем  аудиторных часов_______________________ 12 часов

в том числе:

# Лекции_______________________________________  4 час

Лабораторные занятия_________________________    8 часов

Самостоятельная работа________________________  88 часов

Контрольная работа___________________________   3 курс

Экзамен _____________________________________   3 курс

# 1. Основные сведения о дисциплине «Автоматика и управление»

Автоматизация предназначена для частичного или полного исключения человека из непосредственного участия в производственном процессе. Особенно это касается авиационной техники, где «человеческий фактор» иногда играет отрицательную роль. Особенностью современного этапа развития научно-технического прогресса является то, что объектами автоматизации оказываются не только процессы материального производства, но и сферы умственной и творческой деятельности человека.

«Автоматика и управление» является одной из основных дисциплин, формирующих общетехнический уровень инженера по эксплуатации авиационной техники. В рамках этой дисциплины будущему инженеру- эксплуатационнику предоставляется возможность изучения одного из основных подходов исследования объектов и систем авиационной техники, где процесс автоматизации носит главенствующий характер. Главная цель, которая ставится в этой дисциплине, - это знакомство с основами теории систем автоматического управления летательных аппаратов, их свойствами и характеристиками. В этой дисциплине на основе методов прикладной математики и теории автоматического управления решаются три задачи: задача анализа систем автоматического управления (САУ), задача синтеза САУ и задача оптимального управления САУ.

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.1. Целью преподавания дисциплины является формирование знаний у студентов общих принципов построения и расчета систем автоматического управления  в авиационной технике, основ анализа и синтеза этих систем, принципов действия и особенностей конструкции элементов автоматики.

1.2. Задачи изучения дисциплины минимально необходимый комплекс знаний и умений.

Иметь представление:

- о принципах построения авиационных систем автоматического управления;

- о принципах анализа и синтеза авиационных систем автоматического управления.

Знать и уметь использовать:

- электрические, функциональные и структурные схемы САУ;

- методы статического расчета САУ и их элементов;

- методы динамического расчета САУ и их элементов;

- методы определения устойчивости и качества САУ.

Иметь опыт:

- определения основных характеристик САУ и их элементов как расчетным, так и экспериментальным способом.

# Перечень базовых дисциплин

Введение в специальность, высшая математика, физика, электротехника, теоретическая механика.

# Перечень формируемых дисциплин

Авиационные приборы и информационно-измерительные системы, электрофицированное оборудование воздушных судов, системы автоматического управления полетом, пилотажно-навигационные комплексы.

1.2. Рекомендуемая литература для заочного обучения

# ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Солодовников В.В., Плотников В.Н., Яковлев А.В. Основы теории и элементы систем автоматического регулирования. - М.: Машиностроение, 1985.

2. Теория автоматического управления / под ред. А.А.Воронова. – М.: Высшая школа, 1986. - Ч.1, 2.

3. Глухов В.В. Теория автоматического управления. - М.: МИИГА, 2006. - Ч. 1.

4. Глухов В.В. Автоматика и управление. Пособие по выполнению лабораторной работы №1 «Исследование потенциометрических датчиков» для студентов 3 курса специальности 160903 всех форм обучения. - М: МГТУ ГА, 2006.

5. Глухов В.В. Автоматика и управление. Пособие по выполнению лабораторной работы №2 «Исследование индуктивных датчиков» для студентов 3 курса специальности 160903 всех форм обучения. - М: МГТУ ГА, 2006.

6. Глухов В.В. Автоматика и управление. Пособие по выполнению лабораторной работы №3 «Исследование индукционных датчиков» для студентов 3 курса специальности 160903 всех форм обучения. - М: МГТУ ГА, 2006.

7. Глухов В.В. Автоматика и управление. Пособие по выполнению лабораторной работы №4 «Исследование сельсинов» для студентов 3 курса специальности 160903 всех форм обучения. - М: МГТУ ГА, 2006.

8. Глухов В.В. Автоматика и управление. Пособие по выполнению контрольной работы для студентов 3 курса специальности 160903 заочного обучения. - М: МГТУ ГА, 2009.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем. - М.: Машиностроение, 1972.

2.	Певзнер Л.Д. Теория систем управления - М.: МГГУ, 2002.

3.	Теория управления в примерах и задачах: учеб. пособие / А.В. Панте-леев, А.С. Бартаковский. – М.: Высшая школа, 2003.

# Средства обеспечения освоения дисциплины

- Программа моделирования САУ и ее элементов - “МАРС-11”.

# 2.	Разработка математических и графоаналитических моделей элементарных звеньев САУ в системе Мathcad/.

# Регламентирующая литература

1. Случайные процессы и динамические системы. Термины и определения ГОСТ 21878-76. - М., 1976.

# Ресурсы интернета

http://www.pci.tu-bs.de/bib/dir2/Librari main page.html

БИБЛИОТЕКА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

# Электронный адрес кафедры «ТЭАЭС и ПНК»

для консультаций

Для проведения дистанционных консультаций, студенты могут обращаться на кафедру «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов» по электронному адресу TEAESPNK@mstuca.ru . Ответственный за дисциплину - профессор Глухов Вячеслав Васильевич.

# 2. Структура дисциплины

Учебная дисциплина «Автоматика и управление» содержит пять разделов. Каждый раздел состоит из совокупности тем, объединённым этим разделом.

1. Основные понятия и определения: процесс управления, объект управления, система автоматического управления, цель управления. Принципы построения САУ. Классификация САУ. Литература [осн. 1,2,3; доп. 1,2].

2. Основные элементы авиационной автоматики: датчики, усилители, преобразователи, исполнительные устройства, вычислительные устройства, корректирующие элементы. Литература [осн. 1,2; доп. 1].

3. Математические модели и характеристики САУ и их типовых звеньев: уравнения статики, уравнения динамики, преобразование Лапласа, передаточные функции, частотные характеристики, временные характеристики, типовые динамические звенья САУ и их характеристики, структурные преобразования САУ и определение их характеристик. Литература [осн. 1,2,3; доп. 1,2].

4. Устойчивость линейных САУ: основные понятия устойчивости, теоремы Ляпунова, критерии устойчивости, определение запасов устойчивости, области устойчивости в пространстве параметров. Литература [осн. 1,2; доп. 1,2].

5. Статическая и динамическая точность линейных САУ: критерии качества, точность САУ в установившихся режимах, методы построения переходных процессов. Литература [осн. 1,2; доп. 1,2].

# 3. Учебная программа и методические указания для изучения дисциплины «Автоматика и управление»

Разделы учебной программы сгруппированы по уровням компетентности: иметь представление, знать и уметь. Для самопроверки после каждого раздела даны тестовые задания, которые желательно выполнить после его изучения или сформулировать соответствующий вопрос, если возникли какие-либо трудности в понимании заданного материала. Разъяснения на эти вопросы можно получать при проведении дистанционных консультаций.

3.1.Введение

Иметь представление:

- об основных исторических моментах формирования дисциплины «Теория автоматического управления»;

- о целях и задачах дисциплины.

3.2.Основные понятия и определения

Знать и уметь использовать:

- понятия о принципах построения авиационных систем автоматического управления;

- принципы анализа и синтеза авиационных систем автоматического управления;

- классификацию систем автоматического управления.

# Тестовые задания

1.	Назовите основные составляющие процесса управления.

- Перечислите принципы построения систем автоматического управления.

- Изобразите основную функциональную схему системы с обратной отрицательной связью.

- Поясните её преимущества перед системами прямого управления и компенсационного типа.

- Определите принципы классификации систем управления.

3.3. Основные элементы авиационной автоматики

# Знать и уметь использовать:

-	принципы действия и основные схемы включения потенциометрических датчиков, индуктивных датчиков, индукционных датчиков и сельсинов;

- основные типы усилителей (электронных, магнитных);

-	основные типы исполнительных элементов (электродвигатели, электрогидравлические рулевые машины и т.д.);

- корректирующие элементы на основе пассивных RC-цепей.

# Тестовые задания

- Изобразите основные схемы включения потенциометрических датчиков.

- Изобразите основные схемы включения индуктивных датчиков.

- Изобразите основные схемы включения сельсинов.

- Изобразите основные схемы включения индукционных датчиков.

- Объясните наличие у нереверсивного индуктивного датчика Uxx.

3.4. Математические модели и характеристики САУ

и их типовых  звеньев

Знать и уметь использовать:

- уравнения статики, уравнения динамики, преобразование Лапласа, передаточные функции, частотные характеристики, временные характеристики, типовые динамические звенья САУ и их характеристики, структурные преобразования САУ и определение их характеристик.

# Тестовые задания по уравнениям динамики

и преобразованию Лапласа

- Запишите заданное уравнение звена САУ с постоянными параметрами в форме преобразования Лапласа.

2.	Составьте дифференциальное уравнение четырехполюсника, связывающее Ux и Uy, и напишите его передаточную функцию в преобразованиях Лапласа (рис.1).

# R

Ux                     C                 Uy

# Рис. 1

# Тестовые задания по передаточным функциям

1. Запишите передаточную функцию форсирующего звена 1 порядка и колебательного звена, определите все их параметры.

2.	Запишите передаточную функцию пропорционального или усилительного звена и звена «чистого» запаздывания.

# Тестовые задания по частотным характеристикам

1. Какими выражениями определяются для передаточной функции типового звена   амплитудно-частотная А(() и фазо-частотная φ(() характеристики  :

а)  ;   ;

б)  ;      ;

в)  ;          ;

г)  ;           .

2. Определите для передаточной функции типового звена   , где Т = 0,1с, значения логарифмической амплитудно-частотной характеристики L(() [дБ]при ( = 1.

а) А(() = 40 дБ ;

б) А(() = -40 дБ ;

в) А(() = 20 дБ ;

г) А(() = -20 дБ .

3.	Определите, к какому из указанных звеньев относится логарифмическая амплитудно-частотная характеристика, изображенная на рис. 2.

а)  ;			б) ;

в) ;			г) .

# Рис. 2

4. Укажите логарифмическую амплитудно-частотную характерис-тику, построенную по передаточной функции    (рис. 3):

# Рис.3

# Тестовые задания по временным характеристикам

# 1. Какая переходная функция h(t) для звена с    будет иметь вид:

a) h(t)= 1 (1 –e -10t);

б) h(t) = 0,1 e -10t ;

в) h(t)= 1 (1 –e –0,1t);

г) h(t)= 10(1 +e 0,1t).

# 2. У какого из перечисленных звеньев переходная функция стремится к установившемуся значению y(t)=const при t→∞:

а) апериодического звена;

б) интегрирующего звена;

в) форсирующего звена;

г) дифференцирующего звена.

# Тестовые задания по типовым динамическим звеньям  САУ

1.	Какое из представленных апериодических звеньев имеет наименьшую постоянную времени Т:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

# 2. Какое звено с указанными передаточными функциями обладает большей «инерционностью»:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

# Тестовые задания по структурным преобразованиям САУ

1. Каким выражением определяется  сигнал САУ y(S) для структурной схемы, представленной на рис.4.

# Рис.4

- Какая структурная схема САУ (рис. 5) обладает «жесткой» обратной связью:

# Рис. 5

3. Какая передаточная функция соответствует структурной схеме, изображенной на рис. 6:

# Рис.6

3.5. Устойчивость линейных САУ

Знать и уметь использовать:

- основные понятия устойчивости, теоремы Ляпунова, критерии устойчивости Гурвица, Михайлова, Найквиста, определение запасов устойчивости, области устойчивости в пространстве параметров. Литература: [1,2,3].

# Тестовые задания по критерию устойчивости Гурвица

1. Укажите определитель Гурвица для системы 3-го порядка с характеристическим уравнением

a0S3 + a1S2 + a2S + a3 = O:

2. Найдите необходимые и достаточные условия устойчивости системы 3-го порядка с характеристическим уравнением a0S3 + a1S2 + a2S + a3 = O из приведённых ниже неравенств:

3.	В заданной на рис. 7 структурной схеме САУ с соответствующими передаточными функциями определите параметрическое условие устойчивости:

# Рис.7

# Тестовые задания по критерию устойчивости  Михайлова

1.	По приведённому на рис. 8 годографу Михайлова найдите соответствующее ему расположение корней характеристического уравнения на комплексной плоскости корней.

# Рис.8

- По представленному на рис. 9 годографу Михайлова найдите соответствующее расположение корней характеристического уравнения на комплексной плоскости корней.

# Рис.9

- Из представленных на рис. 10 годографов Михайлова определите годограф, который принадлежит устойчивой системе с характеристическим уравнением 4-го порядка.

# Рис. 10

4.	Определите устойчивость системы по представленным действительным U(ω)  и мнимым  jV(w) характеристикам рис.11.

Рис.11

# Тестовые задания по критерию устойчивости Найквиста

1. Определите устойчивость САУ в замкнутом состоянии, если их характеристические уравнения для разомкнутого состояния не имеют "правых корней" (m=0), а А.Ф.Ч.Х имеет вид (рис. 12).

# Рис. 12

- Определите устойчивость САУ, логарифмические амплитудночастотные и фазочастотные характеристики которых представлены на рис. 13.

Рис. 13

3.6. Статическая и динамическая точность линейных САУ

# Знать и уметь использовать:

- критерии качества, точность САУ в установившихся режимах, методы построения переходных процессов.

# Тестовые задания по построению переходных процессов

- Определите соответствие между вещественными частотными характеристиками замкнутой САУ (рис. 14) и построенными на их основе переходными процессами.

а) 1-1;2-2;3-3;

б) 1-2;2-1;3-3;

в) 1-3;2-1;3-2;

г) 1-3;2-3;3-2.

# Рис. 14

2. Определите соответствие между вещественными частотными характеристиками замкнутой САУ (рис.15) и построенными на их основе переходными процессами.

# Рис. 15

а) 1-1;2-2;3-3;

б) 1-2;2-1;3-3;

в) 1-3;2-2;3-1;

г) 1-2;2-3;3-2.

# Основная терминология и понятия дисциплины «Автоматика и управление»

Процесс управления в системе автоматического управления формируется при наличии цели управления, объекта управления и средств управления.

Цель управления есть результат, который должен достигаться в процессе управления или по его окончании.

Цель управления описывается некоторым критерием качества, который отражает требования, предъявляемые к системе управления.

Объектом управления называется совокупность технических средств, которыми необходимо управлять, чтобы достигнуть цели управления. Средствами управления называют совокупность технических устройств, обеспечивающих процесс управления для достижения поставленной цели.

Объект управления и средства управления, находящиеся во взаимодействии друг с другом, образуют систему управления.

Система управления является автоматической, если обеспечивает достижение цели управления без участия человека. Если в структуру системы управления включен человек-оператор как элемент этой системы, то она называется полуавтоматической.

Принципы автоматического управления определяются способом формирования управляющего воздействия на объект управления. С этой точки зрения все системы управления делятся на разомкнутые и замкнутые.

Функциональная схема разомкнутого управления  системой представлена на рис.16.

# Рис. 16

Управляющее воздействие  подается на информационно-преобразующее устройство (датчик), которое превращает его в сигнал , воспринимаемый исполнительным устройством. Исполнительное устройство вырабатывает сигнал управления , определяя выходной сигнал или регулируемую величину объекта управления . Очевидно, что объект управления работает в условиях изменения окружающей среды. Влияние этих факторов на выходной сигнал определяется введением случайного воздействия .

Из рассмотренной схемы ясно, что нестабильность регулируемой величины или выходного сигнала объекта y(t) за счет изменения F(t) в рассмотренной схеме устранить не удается. Поэтому применение таких схем управления возможно лишь в тех случаях, где влияние F(t) на объект управления мало или практически отсутствует.

Функциональная схема системы замкнутого управления  или управления с обратной связью представлена на рис. 17. В этих системах сигнал управления u(t) формируется на основе сравнения управляющего воздействия x(t) и выходного сигнала y(t). Величина =x(t)-y1(t) является ошибкой рассогласования, которая вырабатывается на выходе суммирующего устройства.

Рис.17

За счет обратной связи, сформированной информационно-преобразующим устройством или датчиком обратной связи, влияние случайного внешнего воздействия F(t) на работу объекта управления в значительной степени компенсируется. Поэтому ясно, что качество управления в этой схеме значительно выше, чем в разомкнутой. Такие системы называются системами, работающими по принципу отклонения или рассогласования. Эта фундаментальная идея является универсальной и применима ко всем системам управления, независимо от их физической реализации.

# 5. Содержание лекций

# Лекция 1. Установочная лекция

Основные понятия и определения: процесс управления, объект управления, система автоматического управления, цель управления. Принципы построения САУ. Классификация САУ. Основные элементы авиационной автоматики: датчики, усилители, преобразователи, исполнительные устройства, вычислительные устройства, корректирующие элементы.

# Лекция 2. Обзорная лекция

# Математические модели и характеристики САУ и их  элементов

(2 часа, [1;2;3]).:

Уравнения статики, уравнения динамики, методика получения уравнений динамики, передаточные функции, частотные характеристики, временные характеристики. Типовые динамические звенья САУ и их характеристики: структурные преобразования САУ и определение их характеристик. Устойчивость линейных САУ: основные понятия устойчивости, теоремы Ляпунова. Критерии устойчивости. Критерий Гурвица-Рауса, критерий Михайлова. Критерий Найквиста. Статическая и динамическая точность линейных САУ: критерии качества, точность САУ в установившихся режимах, методы построения переходных процессов

# Перечень тем  практических и семинарских занятий

# Не предусмотрены учебным планом.

- Перечень лабораторных работ………(8 час [4-7]).

1. Исследование типовых звеньев САУ (4 час).

2. Исследование датчиков САУ(4 час).

# Тематика контрольных работ  [8].

Тематика контрольной  работы посвящена задачам анализа САУ:

изучению передаточных функций элементов САУ, определению передаточных функций разомкнутой и замкнутой САУ, определению устойчивости САУ, построению переходного процесса и  определению параметров качества. Все требования к контрольной работе и порядок её выполнения изложены в [8].