1. Общие сведения

При выполнении контрольных работ необходимо:

- указать на титульном листе номер зачетной книжки;

- свести в таблицы задаваемые параметры исследуемых сигналов и цепей;

- провести расчеты характеристик сигналов и цепей, указанных в разделе «Содержание контрольных работ», и изобразить форму сигналов в анализируемых точках цепей и графики полученных зависимостей с оцифровкой осей координат и указанием размерностей откладываемых по осям величин (если они не безразмерны).

Расчеты необходимо сопровождать пояснительным текстом с указанием, из какого литературного источника взяты исходные положения и формулы.

Все рассчитываемые величины должны быть сначала названы их полным наименованием, а расчетные формулы должны сопровождаться пояснением входящих в них величин. Конечные результаты расчетов должны иметь размерности с обозначением их по Международной системе единиц измерения физических величин СИ.

Контрольные работы необходимо выполнять в печатном виде на сброшюрованных листах бумаги формата А4, соблюдая требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). При этом особое внимание следует обращать на правильность условных графических изображений элементов электрических схем; нумерацию таблиц и рисунков, а также правильность оформления списка литературы, приводимого в конце контрольной работы.

Оформление титульного листа контрольной работы приведено на следующей странице.

Допускается оформление обеих контрольных работ в единой тетради. При этом на титульном листе должны быть указаны номера и названия обеих работ.

Контрольные работы должны выполняться самостоятельно, в установленные сроки, в строгом соответствии с вариантом задания и исходными данными, определяемыми самостоятельно по последней (п1), а в некоторых случаях и предпоследней (п2) цифрам номера зачетной книжки, о чем подробнее будет сказано в разделе «Содержание контрольных работ».

2. ЦЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Целью контрольных работ является:

- овладение методами спектрального анализа сигналов;

- овладение методами корреляционного анализа сигналов;

- овладение методами анализа искажений сигналов при прохождении через линейные частотно-избирательные цепи;

- овладение методами аппроксимации характеристик безынерционных нелинейных элементов и расчета характеристик типовых нелинейных устройств;

- овладение навыками использования теоретических положений курса при решении практических задач анализа характеристик радиотехнических сигналов и их изменения при прохождении через линейные и нелинейные радиотехнические цепи.

Оформление титульного листа

Московский государственный технический университет

гражданской авиации

Кафедра технической эксплуатации радиоэлектронных систем

воздушного транспорта

Радиотехнические цепи и сигналы

Контрольная работа (1 или 2)

(«Спектрально-корреляционный анализ детерминированных сигналов» или

«Прохождение детерминированных сигналов через

линейные и нелинейные радиоцепи»)

Выполнил: студент . . . . . . . . . . . . .

(группа, фамилия, инициалы,

номер зачетной книжки)

Преподаватель: . . . . . . . . . . . . . . . .

(ученое звание, фамилия, инициалы)

Москва – 201_ г.

3. Содержание контрольных работ

Контрольная работа № 1

Спектрально-корреляционный анализ детерминированных сигналов

Задача № 1.

Спектрально-корреляционный анализ видео- и радиосигналов.

Заданы непериодические сигналы - видеоимпульсы различных временных форм.

Вариант № 1. Прямоугольный видеоимпульс (рис. 1).

Этот вариант выполняют студенты с последней цифрой номера зачетной книжки п1 = 0, 1, 2.

.

Здесь ((t) - функция включения (Хевисайда).

Вариант № 2.  Экспоненциальный видеоимпульс (рис. 2).

Выполняется студентами с последней цифрой номера зачетной книжки п1 = 3, 4.

Вариант № 3. Равнобедренный треугольный видеоимпульс (рис. 3).

Выполняют студенты с последней цифрой номера зачетной книжки п1 = 5, 6.

Вариант № 4.  Треугольный видеоимпульс (рис. 4).

Выполняют студенты с последней цифрой номера зачетной книжки п1 = 7, 8.

Вариант № 5. Треугольный видеоимпульс (рис. 5). Выполняют студенты с последней цифрой номера зачетной книжки п1 = 9.

Исходные данные для расчета по вариантам 1 - 5:

Амплитуда импульса Um = n1 B, длительность импульса tu = 10 n1, мкс.

Для цифры номера зачетной книжки n1 = 0 в расчете следует использовать цифру 10.

Требуется:

- Рассчитать и построить в масштабе график амплитудно-частотного спектра (АЧС) (модуля спектральной плотности) соответствующего заданию видеоимпульса.

- Определить ширину АЧС видеоимпульса. Критерий ширины спектра выбрать самостоятельно.

- Рассчитать энергию соответствующего видеоимпульса.

- Рассчитать и построить график автокорреляционной функции (АКФ) заданного видеосигнала, определить по ней интервал корреляции.

- Используя соотношение между АЧС непериодического и периодического сигналов определить значение постоянной составляющей и амплитуды первых 4-5 гармоник периодической последовательности видеоимпульсов, повторяющихся с периодом Тп = 4 tu. Представить полученный АЧС периодического сигнала в виде спектральной диаграммы.

- Рассчитать и построить АЧС (модуль спектральной плотности) радиоимпульса, полученного путем амплитудной модуляции гармонического сигнала соответствующим видеосигналом. Зарисовать приближенную эпюру этого сигнала. Определить ширину спектра радиоимпульса, сравнить ее с результатом, полученным в п.2, и сделать соответствующий вывод.

Задача № 2.

Спектральный анализ сигналов с амплитудой (АМ) и угловой (УМ) модуляцией.

2.1. Гармонический сигнал модулирован по амплитуде (АМ-сигнал) двумя управляющими гармоническими сигналами с частотами:

F1 = 4 n1, кГц; F2 = 8 n2, кГц,   где n1·и n2·- соответственно последняя и предпоследняя цифры зачетной книжки (если n1·или n2   равны 0, то следует использовать цифру 10).

Коэффициенты модуляции М1 = 0.3,  М2 = 0,7.

Несущая частота сигнала  fн  = n1·( n2· 100 кГц.

Амплитуда модулируемого сигнала АМ = n1· В.

Начальные фазы управляющих сигналов равны нулю.

Требуется:

- Записать аналитическое выражение для заданного АМ-сигнала.

- Построить АЧС и определить ширину спектра.

- Построить векторную диаграмму АМ-сигнала для момента времени: .

- Рассчитать относительный уровень суммарной средней мощности боковых составляющих по сравнению со средней мощностью несущего колебания. Считать, что мощность АМ сигнала рассеивается на сопротивлении 50 Ом.

- Найти отношение максимальной мощности АМ-сигнала к его средней мощности, равной сумме средних мощностей несущего и боковых колебаний.

2.2. Однотональный модулированный УМ-сигнал имеет параметры:

Частота модуляции: FМ1  = 10 кГц (для п1 = 0, 1, 2), FМ2  = 15 кГц (для п1 = 3, 4, 5) и  FМ3  = 20 кГц (для п1 = 6, 7, 8, 9) с индексами угловой модуляции соответственно: m1 = 3,  m2 = 4 и m3 = 5.

Частота несущего колебания 100 МГц, амплитуда АМ = n1, В.

Требуется:

- Записать аналитическое выражение для модулированного колебания и определить его мгновенную частоту и фазу.

- Определить девиацию частоты и  эффективную ширину спектра сигнала, а также число содержащихся в ней гармоник спектра и среднюю мощность сигнала.

- Определить ближайшее значение индекса угловой модуляции, при котором в спектре сигнала отсутствует спектральная составляющая на несущей частоте.

Контрольная работа  № 2

Прохождение детерминированных сигналов через

линейные и нелинейные радиоцепи

Задача № 1.

На вход одноконтурного резонансного усилителя с коэффициентом усиления по напряжению на резонансной частоте  Крез. = n1 n2 (произведение последней n1 и предпоследней n2 цифр номера зачетной книжки) поступает прямоугольный радиоимпульс длительностью tn = n1 n2 мкс с амплитудой 10 мВ. При этом несущая частота сигнала совпадает  с резонансной частотой контура f нес = fрез. = 100 n1 n2 кГц, а добротность контура равна 50.

Требуется:

- Зарисовать принципиальную схему резонансного усилителя.

- Рассчитать и построить график установления огибающей радиоимпульса на выходе усилителя.

- Определить время установления и спада выходного импульса.

- Записать выражение для спектральной плотности выходного импульса и объяснить, чем качественно отличаются спектры сигналов на входе и выходе усилителя.

Задача № 2.

На вход одноконтурного резонансного усилителя поступает АМ-сигнал, модулированный двумя гармоническими сигналами низкой частоты. Параметры сигнала приведены в задаче № 2 контрольной работы № 1.

Коэффициент усиления каскада на резонансной частоте Крез. = 20·n1, добротность контура равна Q = 100 (если n1 = 0, 1, 2, 3, 4)  и Q = 50 (если n1 = 5, 6, 7, 8, 9).

Требуется:

- Записать аналитические выражения для входного и выходного сигналов.

- Построить графики АЧС сигналов на входе и выходе резонансного усилителя.

- Изменится ли глубина модуляции выходного сигнала на выходе усилителя? Обосновать ответ, приведя соответствующий расчет.

Задача № 3.

Преобразование сигналов в нелинейных радиоцепях.

Характеристика прямой передачи (проходная характеристика) биполярного транзистора приведена на рис. 6.

Требуется:

- Провести аппроксимацию характеристики полиномом третьей степени, выбрав напряжение рабочей точки U0 самостоятельно с учетом данных задания п.2, приведенных в табл. 1, так, чтобы изменение напряжения сигнала не выходило за пределы характеристики транзистора (0 - 1,2 В).

- Построить спектр тока коллектора, если

.

Параметры колебаний по вариантам приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Вариант задания n1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um1, В | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Um2, В | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,42 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| f1, кГц | 100 | 150 | 120 | 70 | 140 | 150 | 120 | 160 | 100 | 140 |
| f1, кГц | 80 | 100 | 70 | 150 | 100 | 120 | 180 | 100 | 170 | 120 |

- Провести кусочно-линейную аппроксимацию характеристики, представленной на рис. 6. Построить АЧС тока коллектора, при воздействии на транзистор гармонического сигнала, если напряжение смещения U0  и амплитуда входного сигнала заданы табл. 2.

Таблица 2

| Вариант задания n1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение смещения U0, В | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
| Амплитуда входного сигнала Um, В | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 |
| Частота сигнала f, кГц | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |

4. Определить амплитуду напряжения на выходе нелинейного резонансного усилителя и умножителя частоты в три раза, если резонансное сопротивление нагрузочного контура равно 5 кОм в обоих режимах работы. Определить, во сколько раз мощность в нагрузке умножителя частоты отличается от аналогичной мощности в режиме усиления. Определить КПД коллекторной цепи усилителя для каждого случая.

5. Используя кусочно-линейную аппроксимацию, проведенную в п.3 задачи, получить выражение для колебательной характеристики нелинейного резонансного усилителя, и построить ее, а также определить среднюю крутизну транзистора по первой гармонике. Полагать, что напряжение смещения соответствует данным табл. 2 для данного варианта задания, а сопротивление нагрузки соответствует данным п.4 задания. Построить график  зависимости КПД усилителя от амплитуды сигнала на входе.

6. На основании аппроксимации проходной характеристики (см. п.1 задачи) оценить эффективность работы транзистора в режиме преобразования частоты. Выбрать амплитуду напряжения гетеродина, определить величину крутизны преобразования и амплитуду тока промежуточной частоты. Амплитуда гармонического напряжения сигнала по вариантам задания равна п1 мВ (10 мВ при n1 = 0).

Сопротивление нагрузки на промежуточной частоте равно 5 кОм .

4. Методические указания

к выполнению контрольных работ

Контрольная работа № 1

Задача № 1.

- Прежде чем решать задачу, следует разобраться с основными положениями спектрального и корреляционного анализа детерминированных сигналов. Для этого необходимо проработать теоретический материал, представленный в [1, с. 38 - 41, 45 - 49, 62 - 72; 2, с. 7 - 31, 37 - 43]. Большую помощь может  оказать справочное пособие [5], где приведено большинство используемых в контрольном задании формул, таблиц спектральных плотностей и корреляционных функций импульсных сигналов различной формы. Строить графики АЧС (модуля спектральной плотности) сигнала следует так, чтобы на чертеже умещалось, по крайней мере, 2 - 3 лепестка АЧС. Примеры такого построения приведены в [5, табл. 2.1, 3.1].

Целесообразно проводить расчеты и строить все графики контрольной работы в циклических частотах (ƒ), а не в круговых ((), как это делается в учебной литературе. Для этого во всех формулах следует заменить ( на 2(ƒ.

- Для определения ширины спектра сигнала наиболее часто используют понятие эффективной (активной) ширины спектра. Согласно ГОСТ-21878-76 «Случайные процессы и динамические системы» эффективной шириной спектра называется наибольший отрезок (интервал) на оси частот, на котором спектральная плотность энергии имеет существенное значение для решаемой задачи. Иными словами - это интервал частот, в котором содержится энергия спектральных составляющих, которую желательно учесть для решения поставленной инженерной задачи (обычно 90%). Так, например, для сигнала  в виде прямоугольного видеоимпульса 90% всей энергии сигнала содержится в интервале частот спектральной плотности от нуля частот до частоты обратно пропорциональной длительности импульса. Пример определения эффективной ширины спектра приведен в [3] и [4]. Возможны и другие (не энергетические) определения ширины спектра. Поэтому, при выполнении задания можно пользоваться любым критерием ширины спектра, только это необходимо четко оговорить в тексте работы.

- Для расчета энергии сигнала надо воспользоваться известным соотношением из курса ТЭЦ [4, с. 18; 5, с. 15; 1, с. 25 - 26].

- Для расчета и построения графика АКФ заданного видеосигнала необходимо в начале выписать исходную формулу, ее описывающую. Необходимо помнить, что  значение АКФ при нулевом значении  аргумента равно энергии сигнала, полученной уже при расчете по п.3.

Примеры построения АКФ и их аналитические выражения приведены в [1; 2; 4; 5].

- Расчет гармоник спектра периодического сигнала, образованного периодическим продолжением одиночного видеосигнала с заданным периодом повторения Тп следует начинать с записи соотношения, связывающего спектральную плотность S(2(ƒ) (получена в п.1 задачи) и комплексную амплитуду  периодической последовательности

.

Отсюда следует, что спектральная плотность одиночного видеосигнала и огибающая линейчатого спектра периодической последовательности, полученной путем повторения заданного видеоимпульса, совпадают по форме и отличаются только масштабом [3, с. 24].

- Методика решения задачи о спектральной плотности радиосигнала, полученного из соответствующего видеосигнала, хорошо изложена в [2, с. 22 - 24; 1, с. 59 - 60].

Задача № 2.

1. Решение задачи определения спектрального состава АМ-сигнала хорошо изложено в [2, с. 92 - 98, 49 - 55; 3, с. 73 - 79].

2. Решение задачи об определении спектральных характеристик сигналов с угловой модуляцией приведено в [1, с. 100 - 106; 2, с. 56 - 58; 3, с. 79 - 89]. Для построения амплитудно-частотного спектра необходимо использовать графики или таблицы функций Бесселя. Подробные графики функций Бесселя приведены в [5, с. 144, рис.8.3; 1, с. 106, табл. 4.1]. Необходимо помнить, что сигналы с угловой модуляцией имеют (строго говоря) бесконечно широкий спектр. При инженерных расчетах часто используется ранее введенное понятие эффективной ширины спектра (практической ширины). Это значит, что мы пренебрегаем гармониками спектра с номерами к > m + 1, где m - индекс угловой модуляции.

Контрольная работа № 2

Задачи № 1 и 2.

Прежде чем решать задачи, рекомендуется изучить раздел теории о прохождении сигналов через линейные цепи временным и частотным методами. В задачах 1 и 2 такими сигналами являются прямоугольный радиоимпульс и амплитудно-модулированный сигнал. Ход решения подобных задач хорошо изложен в [1, с. 235 - 248; 2, с. 138 - 140; 3, с. 169 - 180].

Рассматривая прохождение двухтонального модулированного АМ-сигнала через линейный резонансный усилитель, следует использовать метод суперпозиции. В этом методе входной сигнал представляется в виде спектра и через цепь пропускаются последовательно спектральные составляющие, а выходной сигнал образуется их суммированием. Этот метод и используется в указанной выше литературы.

Задача № 3.

При решении подобных задач обычно серьезных затруднений не возникает, так как необходимый теоретический материал хорошо изложен в [1, с. 274 - 278, 307 - 310; 2, с. 241 - 247].

Решение задачи аппроксимации характеристики транзистора приведен в [1, примеры 11.1 и 11.2]. Необходимо помнить, что аппроксимировать характеристику следует в окрестности рабочей точки с учетом «размаха» сигнала. Об этом сказано в условиях задачи п.1. Для гармонического сигнала размах равен удвоенной амплитуде. Все расчеты, связанные с использованием степенной и кусочно-линейной аппроксимации характеристики нелинейного элемента, хорошо изложены в [1, с. 276 - 282; 2, с. 243 - 254]. Наибольшее затруднение может вызвать выполнение пункта 6 задачи. Для выбора напряжения смещения U0  и амплитуды колебания гетеродина Umг необходимо найти на вольт-амперной характеристике участок, близкий к квадратичному. Это можно сделать двумя способами:

- численно продифференцировать вольт-амперную характеристику (ВАХ)

;

- перестроить ВАХ в координатах (i к)1/2; Uбэ.

Середина наиболее линейного участка полученных графиков дает U0 , а  Umг выбирается так, чтобы размах полного входного сигнала (Umг + Umс) не выходил за границы этого участка.

При этом зависимость амплитуды тока промежуточной частоты от амплитуды входного сигнала Umс при Umг = const (характеристика преобразования) линейна

Iпр = а2 Umг Umс.

Крутизна преобразования (основной параметр преобразователя частоты) равна

,

а амплитуда напряжения промежуточной частоты на выходе преобразователя, если (пр = (рез, равна

Uпр. = Iпр Zэр = Iпр Rн.

5. ЛИТЕРАТУРА

- Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Высшая школа, 2000.

- Иванов М.Т., Сергиенко А.Б., Ушаков В.Н. Теоретические основы радиотехники. - М.: Высшая школа, 2002.

- Гоноровский И.С., Демин М.П. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Радио и связь, 1994.

- Илюхин А.А., Шемаханов М.М. Радиотехнические цепи и сигналы: сборник примеров и задач с решениями. - М.: МГТУ ГА, 2001. – Ч. 1.

- Денисенко А.Н., Стеценко О.А. Теоретическая радиотехника: справочное пособие. - М.: Изд. Стандартов, 1993. – Ч. 1.

Редактор Е.В. Гаранина

Подписано в печать 23.11.11г.

Печать офсетная                                     Формат 60х84/16                                   0,96 уч.-изд. л.

0,93 усл.печ.л.                                          Заказ № 1362/                                        Тираж 80 экз.

Московский государственный технический университет ГА

125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д. 20

Редакционно-издательский отдел

125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а

©   Московский государственный

технический университет ГА, 2011

# Text boxes

S(t), B

Рис. 1

tu/2

t

Рис. 2

S(t), B

um

-tu/2

ume - (t

0

0

t

Рис. 3

0

S(t), B

um

-tu/2

tu/2

t

0

Рис. 4

S(t), B

um

0

tu

t

S(t), B

um

tu

t

Рис. 5

Uкэ = 20 В

Uбэ

Iк, mA

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

0

1

2

3

4

5

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Рис. 6